EMC彩显二次电源故障检修
//何仲才

一、二次电源工作原理


    该彩显为了适应能在各种不同的分辨率模式下进行正常工作，特设制了二次电源，它能通过主机电脑输出的各种分辨率模式，自动稳定和调节不同模式下行输出的供电电压，从而实现了自动模式转换的功能。电路分析如下。 


1．图1中的电感L1、场效应管Q1、二极管D2等组成了一个简单的自举升压电路。通过对场效应管Q1的G极加入一定的开关脉冲信号，使Q1场效应管处于开关状态。这时电感L1上就会产生一定量的感应电动势，然后叠加于主电源之上，通过隔离二极管D2隔离后，由电容C2进行电源滤波，送给行输出电路。 

    2．图1中的电阻R2、R4，电容C3，三极管Q3、Q4、Q7，二极管D1，组成了开关脉冲信号激励电路。由IC TDA4858⑥脚输出的开关脉冲信号，经Q7三极管放大后，由集电极输出至Q3、
Q4两只三极管所组成的放大电路中，然后将开关脉冲信号经电容C3耦合到由二极管D1、电阻R2所组成的积分电路，截去开关脉冲的负半周，保留正半周，经电阻R1限流后送至场效应管
Q1的G极，驱动自举升压电路工作。 

    3．图1中的电容C6，电位器W1，电阻R11、R12、R16，三极管Q8，二极管D6、D7，组成了二次电源稳压取样放大电路。由行输出变压器L2第②端输出的脉冲电压经电容C6滤除高次
谐波后，再经电位器Wl与电阻R16组成的取样电路，进行电压取样之后，由二极管D6、D7和电阻R12、R13组成的积分电路，进行积分处理，送至三极管Q8基极进行电流放大，放大后由发射极输出，经电阻R15限流后送至ICmA4858第⑤脚。该取样信号电压直接去控制IC内部的开关振荡脉冲信号的宽度，再经放大后，由IC第⑥脚输出至推动电路。通过该取样电压对开关脉冲信号宽度的调节，自然也调节了场效应管Q1导通时间的长短，改变了电感L1上的感应电动势的大小，从而达到了调节、稳定电压的目的。  

    4．图1中的电容C5、二极管D3、电阻R10组成了一个防误动作过压调节电路。其作用是防止开机后，由于行部分正常工作需要一定的时间，在这段时间内，为了防止二次稳压电源受行
部分未正常工作的影响，而导致二次电源稳压失控，使输出电压偏高，烧毁行输出部分的元件。  

    在开机时，二次电源处于初始状态，行部分并未能立即正常工作。这时为了防止二次电源稳压失控，特设防误动作调节电路。开机一瞬间，一脉冲电压经C5耦合之后，经二极管D3进
行积分，截去负半周，然后该信号电压经R10限流，送至取样电路的输入端，从而使二次电源输出电压降低，防止二次电源输出电压升高。 

    5．图1中的电阻只3、R5、R6、R7、R8、R9，二极管D5，三极管Q5、Q6，电容C4等，组成了一个脉冲开关信号推动放大电路的供电电路。 

    该电路通过对行输出取样电压高低的检测，自动改变脉冲激励推动电路的供电电压，从而进一步对开关脉冲进行调宽处理，使二次电源输出的电压更加稳定。 

二、EMC彩显故障与维修
    例1、三无。
    维修过程：开机后，电源指示灯不亮，开关电源变压器中有较轻的“哒哒”声，根据维修经验，这一定是开关电源负载严重短路所引起的。 

    断电后，检测行管已经击穿。行管损坏的原因不外乎这么几种：行供电偏高，行逆程电容失效，行激励脉冲不正常，行负载短路等。首先断开行负载，在主电源输出滤波电容C1两端接一个25W的灯泡作为假负载。测电容C1两端电压为65V，正常。又检测行逆程电容并无异常，然后换上新行管，恢复行供电。开机，听见显像管上已有高压产生的声音，随之立即消失，电源指示灯熄灭，开关电源中又发出“哒哒”声，行管又被击穿。由于行管在短时间内就击穿损坏，明显属于过压，但主电源接假负载又正常，这说明二次电源有故障。
    这时，为了防止开机时行管又击穿，在行管Q2集电极与地间并接了一只472pF／2.5kV的逆程电容。开机检测二次电源输出端为250V，严重偏高。这说明的确是二次电源失控所致。仔细分析，二次电源能产生输出电压，这说明二次电源的开关脉冲的振荡、放大，推动部分均正常，问题就在稳压取样反馈回路中。为了缩小故障范围，将取样电位器W1一端与电路板焊开，
开机检测二次电源输出滤波电容C2两端电压仍为250V(正常时应为65V左右)，严重不正常。又检测取样放大管Q8，c极为12V，b极为0V，说明该管已处于截止状态，正常时应处于放大状态。顺藤摸瓜，检测取样滤波电容C6两端为14V，经电阻Rll后，加至三极管Q8基极，基极电压则为0V。取下电阻检测阻值已为无穷大，色标为10kfl，更换后故障排除。
    维修总结：由于取样限流分压电阻Rll开路失效，导致取样信号没有送给后面的脉冲调宽电路，从而使二次电源不能通过改变开关脉冲的宽度实现稳压，导致电压上升，击穿了行管。 

    例2、三无。
    维修过程：开机后，电源指示灯未亮，机内发出“哒哒”声，检测行管已击穿，然后仔细用各种方法检测主电源，二次电源，行电路均正常。更换行管后，试机8个小时之久，未出现异常现象。但第二天早晨，一开机，只见电源指示灯一亮随后又熄灭机内又发出“哒哒”声。拆开机，发现行管又被击穿。这时更换行管后，又查至电源和二次电源，并代换了所有逆程电容，开机几个小时均正常。这时又连续开关了几次电源开关，试一下该机稳压性能都正常。又是第二天早晨，一开机，故障又出现，这回可马虎不得了，只好重新换上新行管Q2等待第二天的来临。
    第二天，在开机时，用万用表严密地监测二次电源输出电容田两端的电压，只见一开机，电压从0V升至140V，然后行管击穿了，这下可知道了，原来是电源稳压电路出现了异常。仔细分析，这种故障只是每天早晨开机时会出现，那么可能是稳压回路中某元件不良，受温度的影响所产生的。但电源又分为主电源和副电源两部分，该先查哪一部分呢?由原理可知道，即使主电源稳压不好，也不会在这短时间内将行管击穿，因为主电压稳压输出后，还要经过副电源稳压，这时便选择从副电源的稳压环路着手检查。分析电路，发现影响到刚开机二次电源稳压效果最主要的一部分应是由电阻R10、二极管D3、电容C5所组成的“防误动作过压调节电路”。
    认真检查电阻R10、二极管D3无异常，但用万用表电容畅Rx10k档检查，已无容量，外观也变了形，正常容量标为0.033uF／250V。它位于行管散热片一侧，估计可能是该电容长
期受高温烘烤而引起损坏。更换该电容后，故障彻底排除。
维修总结：由于该电容失效后，在刚开机行电路还未工作稳定时，不能正常稳定二次电源输出的行电路供电电压，导致二次电源输出电压升高，从而使行管损坏。
    注：彩显的行管一般是用不带阻尼的行管，我们在代用彩显行管时千万不要代用彩电中常用的带阻尼管的行管，这样会导致行激励不足，使行管发热加剧，以致损坏。再说彩电行管的频率特性也没有彩显行管好。 


　

家电维修2002年第6期