创维6D72机芯工厂模式，调试与实测数据

- 工厂模式

进入方法有两种，如不用改本机寄存数据可用方法A。

方法A；音量减到零，同时按住本机的音量减减和遥控器上的万年历键4秒后松开即可。

方法B；音量减到零，同时按音量减和遥控上的静音键4秒后松开即可。

方法A进入后，可作线性和白平衡调整。方法B进入后，除可作线性和白平衡调整外，还可更改寄存器的地址。

推出工厂模式的方法；用方法A，在工厂调试模式下按遥控器万年历键。方法B，再开机状态按下遥控器上的待机键。

- 相关调试的快捷方式。

安定时键进入线性调整；按健康平台键进入白平衡调整，按精彩扫描键进入VGA输入按屏保键进入DTV输入。（详细2006  2  61页）