杂牌机总线进入大全

2007-07-12 10:04

杂牌机总线进入大全 1） 29寸杂牌电视机主板CPU：M37220M3-010SP解码： M52340sp.摇控器为8018001按菜单键,再按6.4.8.3 2） 杂牌机863528B,52K7按菜单键5次,在节目交换处输入2483 3） 杂牌19寸机，LA76818A、LC863524B-53P4、24C08，按一下遥控器的“召回”键，按住面板上的“音量减”键不松手，再按一次遥控器的“召回”键，重复一次上述过程即进入白平衡调整状态，再重复一次即进入各项菜单调整状态。 4） LC863320 5R19进入调整方法。进入I2C方法:按屏显键一次出现屏显,再按三下静音键即可进入。 5） 杂牌组装机，三洋机心。微块型号是LC863532-5z00打开遥控器找到里面有空的键按一下即可 17寸杂牌机CPU是LC863328A5Y29按主电视面板上的音量减到零不松手.再连续按遥控上的[0]三下就行了. 6）LA863328A 5Y2814寸怎么进总线按住面板音量减键至0且不松手,再按遥控器上的0键三次. 7） m37160m8-053fp m61264总线进入方法 按菜单，再按V+选择调台菜单，再按频道-选择微调，按V+，按数字0-9。 8） 杂牌LC863328A(5y29 -5y19-3022)24C08LA76810A按音减同时按遥控器000进入 9） 杂牌机是LA863328A 5028 2MD0 拆开遥控器里面没有使用的暗键就可以进入总线。 10）,CPU是LC863324A 5T51,我用该机的节目状态下使用遥控器输入"6483",再次进行＂节目交换状态下使用遥控器输入"6483",即可，重复操作及进入其他调试模式色"工厂"两字, １１） CPUM37220M3-167SP按“MENU”键，出现“全自动调谐菜单”，然后按数字“6483”，屏幕出现“FACTORY”（工厂）。节目+，-选项。音量+，-改变数值 １２） 组装机87CK38N--1H74电脑块，TB1238小信号块按面板“V-”使音量最小，同时按“V-”与屏显键进入S模式，按屏显键，再次同时按面板“V-”与屏显键进入D模式。按“P+”，“P-”键选择项目内容，按“V+”，“V-”键调整数据，按待机键退出总线。 １３） CPU（LC863524A）总线进入方法打开遥控器7461地2脚与上排右数过去第4脚短接一下，同理保存退出 １４） CPU是LC863532A—5Z00。+AT24C04+LA76810进入总线方法,先将电视的声音调到“0”，再按住电视机面板的“音量-”不放手，同时按住遥控器上的“屏显键”，屏幕左上角出现一个“S”。即进入模式 １５） ＣＰＵ是LC863320A 存储器用的是C81DC 进入总线的方法：打开遥控器，内部有隐藏键那就是“维修”键. １６） 杂牌机CPU采用M37220M3-010SP解码为M52340SP按一下主菜单键，在菜单没消失以前再按6483进入 １７） CPU是LC863528B-51C3摇控器是KD-06进入总线方法；按“呼号”健使屏幕显示频道号，然后连续按“静音”三次即可进入，“睡眠”向前翻页，“回看”向后翻页。“菜单”健退出。 １８）M37160+M61266（贴片）的机芯进入总线按菜单键屏幕上有主菜单的时候,按6483进入,按静音键翻页调整 １９） 新机型M37160M8-073FP（贴片）的机芯进入总线依次按静音 显示 PP 交换键进入。（0/00）键向前翻页 TV键向后翻页 菜单键退出。 ２０）。杂牌机南虹LC863320A+LA76810进入总线的方法;把菜单选到系统，交换栏输6483。 21) 组装机CPUM37160 遥控器型号是W3-M031B 的组装机进IC总线是按菜单键一次，然后按数字键6。4。8。3。试试，如果进入总线，再按菜单键，数字键6，4，8，3，进入各项调整。 22）17寸杂牌机CPU是LC863328A5Y29按主电视面板上的音量减到零不松手.再连续按遥控上的[0]三下就行了. 23) LC8633528B-50S8 总线进入方法 按菜单键四次，按P键选择交换项，键入6483进入FACTORY。 再按菜单键四次，按P键选择交换项，键入6483进入白平衡、副亮度调整，P键选项、V键调整。 再按菜单键四次，按P键选择交换项，键入6483进入几何调整和功能设置，按静音键选择子菜单，P键选项、V键调整。设置菜单ADJUST MENU 2 中SETUP SELECT 为OFF时只有三个子菜单，ON时有八个子菜单。 再按菜单键四次，按P键选择交换项，键入6483或遥控关机退出。 24) 一台组装20寸彩电CPU---LC86532B 52H8 解码LA76810 总线如何进呢？ 按菜单键.遥控输888。 25) 康霸21寸杂牌机贴片机心,CPU是M37160M8---058FP,中放是M61266按菜单键.在菜单没有消失前按6483. 26) m37160m8-053fp m61264总线进入方法:按菜单，再按V+选择调台菜单，再按频道-选择微调，按V+，按数字0-9。 1.LC8633XX 55P2 LA76810 总线进入：按面板MENU不放，同时按遥控器上6、2、8。按静音即可进入白平衡。 退出：按面板MENU不放，同时按遥控器上6、2、8 进入自编标识：在063项的LOGO选择CUST，在用户菜单中的画面静噪设为开，进入AV，退出工厂状态，无视频信号，显示自编标识，按面板MENU，同时按遥控数字6、2、4。 遥控器于5Y29、52H4通用 菜单00：09、42、19、41、04、21、09、AUTO 010：04、04、08、08、22、00、60、53、ON 020：76810、01、NO、AV02、01、02、NO、NO、NO 030：NO、NO、YES、NO、NO、NO、00、Y、Y 040：NO、N、N、N、63、06、32、00、31 2 050：ON、OFF、OFF、OFF、31、31、ON、OFF、OFF 060：BUL、OFF、XI、ICON、ON、ON、OFF、OFF、03 070：LAST、TV、XI、00、OFF、ON、ON、0N、OFF 080：ON 090：02、02、DIG、ON、ON、04、ON 100：08、08、01、38.0、00、07、30、03、01 2.找个5R19的摇控器.上面有个工厂键直接就可以进入. 3.用KD29也可以调整 4.用KD-05遥控器.先按遥控器上的召回键, 按面板上的“音量一”不放同时按遥控器上数字“0”键三次.可进入总线,按菜单键退出总线. ，彩电组装单片机I2进入方法：按摇控上的菜单一次再按6483一次。连续按同样的方法再按两次就可以进入到最里层，这时你只要再按0键就可以调行与场的参数了 二。福州金宏泰电子有限公司生产的彩电主板CPU用LC863524C-55L7的II进入方法:先按摇控器的REVIEW（回看）键，然后按住本机键的"VOL-"不放同时再次按下（回看）键，就可以进入工厂状态，再次操作，重复上述过程，则依次进入B/W 白平衡调试》》ADJUST（总线调试项）。 技术咨询热线》0591-87958870 13115909490 三。汇佳第五代CPU LC863532C－58D7/LA76818工厂调试说明:<1>进入方法：先按摇控器“召回”键， 然后“按键板音量减”不放手同时按遥控器上“召回”就可进入FACTORY'“工厂状态”，重复上述过 程可进入B/WBALANCE"黑白平衡”調試，再重复一次可进入ADJUST MENU0“调试状态”关机后可退出 调试状态。 〈2〉厂标设置：同上进入方法进入FACTORY时，按遥控器上的"音量”减到00时不放手同时按遥控 器“节目－”键可进行厂标设置，遥控器“音量+－”键可进行选择每个字的显示内容：按记忆键