FARGO-C30彩色单面证卡打印机

Fargo Persona C30打印机,具有专业的超前设计及先进的技术,银灰色的时尚外观,透明可视的耗材安装仓!

即插即用:
Persona C30打印机同普通办公打印机一样容易操作,不需要过高的技术或计算机知识.打印机连接上电源,像普通打印机那样装上驱动,安装好时创公司的彩色证卡制作系统,您就可以把您的设计实现在卡片上了!

Fargo的设计创新:
Persona C30的打印头设计,为保证完美的打印质量,打印机色带的"清洁"程序是一种创新的清洁程序,它能保证每张卡完美的打印质量.

品质精良:
C30的热传感打印技术能在塑料卡上打印出出色的效果,此外,打印机能使用单色(例如黑色)高速打印、可用作选择的任何色打印.这种灵活性使得打印机成为一种多用途产品,适合于贵公司所有的身份卡需要.

打印原理 
· 热升华/单色树脂热转印
· 边到边标准打印

打印机规格
· 单色打印、彩色(YMCKO)打印 

打印速度
· 7秒/张或514张/小时(K)
· 27秒/张或133张/小时(YMCKO)

分辨率
· 300dpi (11.8dots/mm)

驱动
· 适用于Windows 98 SE/ME / 2000/XP

内存
· 2MB RAM

色带种类
· 单色色带(K)：1000张/卷 
· 彩色色带(YMCKO):250张/卷

卡片厚度、类型
· 0.51-0.76mm / PVC或PVC表面卡片

接口
· USB1.1(兼容2.0)

物理规格
·单面机型: 7.9”H x 13.62”W x 8.14”D / 201mmH x 346mmW x 207mmD
·双面机型: 7.9”H x 18.28”W x 8.14”D / 201mmH x 464mmW x 207mmD

物理质量
·单面机型: 8 lbs / 3.63 kg
·双面机型: 11.55 lbs / 5.22 kg

工作电压
·100–240 VAC, 3.3 A   / 50 Hz / 60 Hz

进卡槽容量：100张
出卡槽容量：30张
打印区域：CR-80(85.6*54mm)全幅打印