# 天然石材防护效果与选择防护剂性能质量有关

随着我国天然石材工业的发展，天然石材越来越被人们所认可。人们生活中用到的天然石材也越来越多。天然石材本身布满了微孔(毛细孔)，水侵入则天然石材产生病变根源。所以，务必做到天然石材施工前防护。我国目前养护产品尚处于发展初期，技术性能参差不齐，选用时需谨慎。对于防护剂，不问“青红皂白”、就大量使用不科学。
　　例如，一些防护剂说明上称“不会改变天然石材原有色彩”，如果不查明适用何种天然石材，施加防护后，往往会出现变色。特别一些浅色天然石材来说，变色尤为明显，如雅士白、银线米黄、白麻等等 所以对任何防护剂，科学使用方法应施工前做块小样，认可后再太面积旖工。
　　天然石材防护效果与选择防护剂性能质量有关。现有防护剂，按材料分有氟化物类、有机硅类、树脂类丙烯酸类 其氟化物类有机硅类性能最佳，其透气性强，有优异渗透性，耐化学性耐候性，可对天然石材全面保护。另外天然石材干燥性对天然石材防护效果也起着决定性作用。天然石材应先干燥，再涂防护剂，干透后再涂一遍效果更佳。否则，会影响防护效果。
　　天然石材科学防护还应根据施工场所要求选用防护剂，例如厨房要选用防水防油型，洗手问应选用防水防碱型，用于室外应选耐候型。否则，对不同产品使用同一类养护剂，不仅不会养护天然石材，还有可能会加深天然石材病变。
　　防护剂工艺用量涉及天然石材防护效果一项重要指标。由于天然石材结构不同.气孔大小不一，故吸水率也不相同。因此，确定天然石材防护剂用量则不可忽视，用量少了，防护效果得不到充分体现;用量多了，不但耗材费工还会在石面上形成聚合堆积，影响外观。因此，我们必须对天然石材作样板试验，确定工艺用量。最佳用量通过防护剂润透天然石材表面至完全饱来确定。对于经过水晶处理天然石材，应施加防护剂前对其表面做开启毛孔处理;对于已投A使用未做防护天然石材，可以“亡羊补牢”进行防护，防止天然石材产生病变。
　　天然石材科学保养
　　天然石材科学保养指对已投入使用天然石材进行日常维护病变治理。主要包括病变治理、天然石材翻新水晶处理。值得注意，污染清除后应立即进行防护处理，以免天然石材再次被染。
　　天然石材翻新保养。大理石、花岗岩表面污脏、磨损、划伤色差，可以进行翻新。翻新必须采用专业翻新研磨设备。进行翻新时还应根据天然石材品种选用太理石或花岗石专用磨碟及抛光粉，并严格按磨碟目号排列顺序从枉到细逐极进行研磨，才能达到理想抛光效果，实现地面翻新保养。
　　天然石材水晶处理适合于大理石人造石。也通过专用设备及钢丝棉，配用加硬剂加光剂，通过设备低速打磨，先将加硬剂完全渗透石材内，再将加光剂喷地面上打磨至完全吸收，最后必须再加一层加硬剂，打磨至水晶镜面。这样使地面既美观又耐磨，还可以起到防滑作用。