自动切换器系列（PS/2接口）

型号：AS-21P

| 规格 | AS-21P |
| --- | --- |
| 特点: 安装简便-无需安装附加软件-使用标准线缆直接与计算机连接 快速巡检功能对电脑进行监视 支持SVGA，VGA以及Multisync 优良的图像品质，支持 1920 x 1440显示分辨率，带宽为250MHz,DDC2B 快速巡检功能对电脑进行监视 支持热插拔，在带电的情况下您可以安装电脑和移去电脑 鼠标转换：一个PS/2鼠标控制所有已经连接的电脑--他们可以是PS/2鼠标也可以是串口鼠标 |
| 连接电脑数目 | 直接连接 | 2 |
| 切换方式 | 手动，热键 |
| LED指示灯 | 选择 | 2 |
|  | 在线 | 2 |
| 接口规格 | 键盘 | 1x6pin mini-DIN母（PS/2）控制端 2x6pin mini-DIN母（PS/2）电脑端 |
|  | 鼠标 | 1x6pin mini-DIN母（PS/2）控制端 2x6pin mini-DIN母（PS/2）电脑端 |
|  | 显示器 | 1x15 针 HDB 母 控制端 2x15 针 HDB 公 电脑端 |
| 转换 | 键盘 | PS/2 |
|  | 鼠标 | PS/2 |
| 电源 | (免电源) |
| 显示器分辨率 | 1920 X 1440；DDC2B |
| 巡检时间间隔设定 | 3、5、10、20秒 |
| 操作温度 | 5--40摄氏度 |
| 存放温度 | -20--60摄氏度 |
| 外壳 | 金属 |
| 重量 | 420 g |
| 线缆 | 2L-1001P（PS/2；1.8m）/2L-1003P (PS/2; 3 m) |
| 体积（长X宽X高） | 132 x 132 x 42 mm (L x W x H) |

自动切换器系列（USB接口） AS-21U正面图 产品特性： 1、 一组USB控制端控制2台服务器或电脑主机。 2、 内建独特键盘鼠标模拟功能保证服务器安全运行。 3、 安装简单，无需安装附加软件。 4、 操作容易，可通过切换按钮或热键选择电脑主机。 5、 无需外接电源。 6、可支持操作系统：Windows2000、Windows XP、Windows Vista、LINUX、Mac、Sun及Free。 7、快速巡检功能对电脑进行监视。 8、支持热插拔，在带电的情况下可任意增加或移去主机。 连接示意图： 性能参数： 规格 AS-21U 连接电脑数目 直接连接 2 切换方式 手动\热键 LED指示灯 选择 2 在线 2 电源 1 控制端接口规格 显示器 1*HD15母 键盘 1*USB母 鼠标 1*USB母 音频 1*音频输出 PC端接口规格 2*HD15母 2*音频输入 模拟 USB 电源 AC220V/5W 显示分辨率 1920*1440（max）：DDC2B 巡查时间间隔设置 5S 操作温度 5—40摄氏度 存放温度 -20—60摄氏度 外壳 金属 颜色 黑色或银灰 重量 420g 体积 132*92*42mm (L*W*H)

手动切换器系列

型号：MS-21P

規格說明: 

*用途 : 2 PCs (PS/2) to 1 user 
*PC端 : HD-15Mx2, MD-6Fx4
*Console端 : HD-15Fxl, MD-6Fx2 
*最大解析度 : l600xl280 
*頻寬 : 200MHz 
*水平頻率 : 30-180KHz 
*垂直頻率 : 43-250Hz 
*傳輸距離 :
　　 a. PC 端到 MS-21P: 10 米
　　 b. Console 端到 MS-21P: 5 米
*外觀 : Desk top (Metal case) with L bracket 
*尺吋 : 132mm x 93mm x 42mm