MAX801正面图

产品描述：  多路计算机视频（RCA），音频号输入，多路计算机视频（RCA），音频矩阵输出。选用高性能处理器，视频采用150M带宽，保证信号长距离传输不失真。图象清晰稳定，视频，音频同步切换。  可多太连接，便于扩展：通过社住设备地址0-255，分址控制。  LANBE系列矩阵具有断电现场切换记忆保护功能，LCD液晶显示状态（显示直观）。采用高速度无触点切换集成电路，切换延时≤200ns，自带音频，不仅在经济投入上占有优势，还可将计算机的视频信号和音频信号实现无缝隙的同步切换，干扰更小。

产品特点：  LANBE系列矩阵具有断电现场切换及其保护功能、LCD液晶显示状态（显示直观）；  采用高速无触点切换集成电路，切换延时不超过200ns，自带音频可将计算机的视频信号和音频信号实现无缝隙的同步切换；  可多台连接，便于扩展；通过设置设备地址0-255，分址控制；  选用高性能处理器，视频采用150M带宽，保证信号长距离传输不失真，图像清晰稳定。视音频同步切换；  实现逻辑矩阵功能，任意选择搭配输出切换，选用专业矩阵芯片，自带缓冲，输出更加稳定，图像清晰；  多种控制方式，手动面板控制、RS-232控制（随机软件）、红外遥控器控制，具有多任务分组记忆功能，用户权限设定功能；  主要应用于广播电视工程，电视教学、指挥控制中心等场合。

连接示意图：

性能参数： 型号 MAX801 特性 带宽 150MHz(-3dB)满载 0-10MHz只是+0.1dB到-0.1dB 0-30MHz只是+0.5dB到-0.5dB 亮度色度干扰 -50dB@5MHz,-45dB@10MHz 切换速度 200ns(最长时间) 微分相位误差 0.1%，3.8-4.43MHz 微分增益误差 0.1%，3.8-4.43MHz 最大传输延时 (+1ns)5ns 视频输入 信号类型 AV信号 连接类型 RCA接口 最小输入电平 0.5Vp-p 最大输入电平 2.0Vp-p I/O阻抗 75Ω 回波损耗 -30dB@5MHz 最大DC补偿 1.5V 同步锁相 0.3V-0.4Vp-p 视频输出 信号类型 AV信号 连接类型 RCA接口 最小输入电平 0.5Vp-p 最大输入电平 2.0Vp-p I/O阻抗 75Ω 回波损耗 -30dB@5MHz 最大DC补偿 +5Mv-0 控制种类 具有RD-232控制协议、红外遥控、手动面板控制，掉电保护等功能 控制端口 RS-232,9针COM连接口 波特率 9600/4800/2400 数据位 8 停止位 1 校验位 无 控制结构 2=TX,3=RX,5=GND 控制程序 LANBE MATRIX Control Program For Windows 规格 电源 220V/50Hz 功率 20W 安装 带有标准机柜安装架 平均无故障时间 30000小时 音频 增益 不平衡OdB 录象辐射回应 20Hz-20KHz +0.05dB 噪音处理 0.03%@1KHz S/N >90,输出21dBu平衡定额量大输出功率 亮度色度干扰 <-80@1KHz,满载 立体声通道隔离 <75@:20Hz-20KHz