石家庄冠宇环保设备有限公司 时先生 15032601289

紫外线消毒器消毒原理

紫外线按其生物学作用的差异，紫外线消毒器可分为UV-A(320-400nm)、UV-B(275-320nm)、

UV-C(200-275nm)和真空紫外线部分。水处理中实际上是使用紫外线消毒器的UV-C部分，在该波段中260nm 附近已被证实是杀菌效率最高的紫外线。

冠宇紫外线消毒器集光学、微生物学、机械、化学、电子、流体力学等综合科学为一体。采用特殊设计的高效率、高强度和长寿命的紫外UV-C光发生装置产生的强紫外UV-C光照射流水。当水中的细菌、病毒等受到一定剂量紫外线消毒器的紫外UV-C光（波长253.7nm）照射后。其细胞DNA及结构被破坏，细胞再生无法进行，从而达到水的消毒和净化。紫外线消毒器波长185nm的谱线还可以分解水中的有机物分子，产生氢基自由基并将水中有机物分子氧化为二氧化碳，达到去除TOC的目的。

紫外线消毒器有如下优势：

1、紫外线消毒器高效率杀菌:紫外线对细菌、病毒的杀菌使用一般在一至二秒即可达到99%－99.9%的杀菌率。

2、紫外线消毒器高效杀菌广谱性:紫外线杀菌的广谱性是最高的，它对几乎所有的细菌、病毒都能高效率杀灭。

3、紫外线消毒器无二次污染: 紫外线杀菌不加入任何化学药剂，因此它不会对水体和周围环境产生二次污染。不改变水中任何成分。

4、紫外线消毒器运行安全、可靠: 传统的消毒技术如采用氯化物或臭氧，其消毒剂本身就是属于剧毒、易燃的物质。而紫外线消毒系统不存在这样的安全隐患。

5、紫外线消毒器本及运行维护费用低：紫外线杀菌设备占地小，构筑物要求简单，因此总投资较少。在运行方面成本也较低，在千吨水处理量水平，它的成本只是氯消毒的1/2。

冠宇紫外线消毒器消毒设备特点

1、紫外线消毒器选用高效率的UV-C(LL或LH)紫外灯

选用世界领先的低压高强度紫外线灯管，灯管使用寿命保证在8000-10000小时以上。

2、紫外线消毒器选用高透光率、高纯度的石英套管，保证紫外线透过在90%以上。

3、紫外线消毒器选用世界先进的恒定、高强度紫外线专用镇流器，能保证整个系统在复杂的情况下正常运行。

4、紫外线消毒器选用优质不锈钢作反应器（304或316材质）、反应器内壁进行特殊抛光处理，以提高杀菌效果。

紫外线消毒器型号 处理水量T/H 进口管径mm 功率W 外形尺寸mm 工作压力MPa

Gy-15-1 0.5 15 15 50*500 0.4

Gy-30-1 1-1.5 25 30 75*900 0.4

小型紫外线消毒器型号 处理水量T/H 进口管径mm 功率W 外形尺寸mm 工作压力MPa

Gy-40-1 1.5-2 25 40 75*900 0.4

Gy-55-1 3-4 32 55 75*1100 0.4

小流量紫外线消毒器型号 处理水量T/H 进口管径mm 功率W 外形尺寸mm 工作压力MPa

Gy-75-1 4-5 32 75 75*1360 0.4

Gy-40-2 6-7 50 80 100*900 0.4

Gy-55-2 8-10 65 110 100*1160 0.4

紫外线消毒器型号 处理水量T/H 进口管径mm 功率W 外形尺寸mm 工作压力MPa

Gy-40-3 12-15 65 120 100*1160 0.4

Gy-55-3 15-17 80 165 159*1160 0.4

紫外线消毒器型号 处理水量T/H 进口管径mm 功率W 外形尺寸mm 工作压力MPa

Gy-55-4 18-20 80 220 219*1300 0.6

Gy-55-5 22-25 80 275 219*1300 0.6

Gy-55-6 30-35 100 330 219*1300 0.6

大型紫外线消毒器型号 处理水量T/H 进口管径mm 功率W 外形尺寸mm 工作压力MPa

GY-55-8 45-48 100 440 250*1300 0.6

GY-55-10 70-75 125 550 250*1300 0.6

大流量紫外线消毒器型号 处理水量T/H 进口管径mm 功率W 外形尺寸mm 工作压力MPa

Gy-75-4 25-30 80 300 219*1660 0.6

Gy-75-5 35-40 100 375 219*1660 0.6

Gy-75-6 45-50 100 450 219*1660 0.6

大型紫外线消毒器型号 处理水量T/H 进口管径mm 功率W 外形尺寸mm 工作压力MPa

GY-75-7 55-58 125 525 250*1660 0.6

Gy-75-8 60-65 133 600 250*1660 0.6

大流量紫外线消毒器型号 处理水量T/H 进口管径mm 功率W 外形尺寸mm 工作压力MPa

Gy-75-9 70-80 150 675 300*1660 0.6

Gy-75-10 80-100 150 750 300*1660 0.6

Gy-150-4 75--80 133 600 219*1660 0.8

大型紫外线消毒器型号 处理水量T/H 进口管径mm 功率W 外形尺寸mm 工作压力MPa

Gy-150-5 90-110 150 750 219*1660 0.8

Gy-150-6 120-130 150 900 250*1660 0.8

大流量紫外线消毒器型号 处理水量T/H 进口管径mm 功率W 外形尺寸mm 工作压力MPa

Gy-150-7 140-160 150 1050 250*1660 0.8

Gy-150-8 170-180 200 1200 300*1660 0.8

Gy-150-9 200-210 200 1350 300*1660 0.8

大型紫外线消毒器型号 处理水量T/H 进口管径mm 功率W 外形尺寸mm 工作压力MPa

Gy-150-10 230-240 200 1500 350*1660 1.0

Gy-150-11 260-280 250 1650 350*1660 1.0

Gy-150-12 300--320 250 1800 350*1660 1.0

紫外线消毒器型号 处理水量T/H 进口管径mm 功率W 外形尺寸mm 工作压力MPa

大流量Gy-300-8 400-430 250 2400 350*1660 1.0

Gy-300-10 460-510 250 3000 350*1660 1.0

Gy-300-14 600-650 300 4200 400*1660 1.0

Gy-300-20 800-900 350 6000 500*1660 1.0

小型紫外线消毒器型号 处理水量T/H  进口管径mm 功率 外形尺寸mm 工作压力MPa

GY-40-12 60-70 100 480 1100*380*360 0.6

小流量紫外线消毒器型号 处理水量T/H 进口管径mm 功率W 外形尺寸mm 工作压力MPa

GY-40-16 80-100 100 640 1100*380*360 0.6

JG-55-16 110-120 125 880 1360*480*460 0.6

JG-55-20 130-150 125 1100 1360*480*460 0.6

JG-75-16 160-180 133 1200 1660*700*480 0.6

大流量紫外线消毒器型号 处理水量T/H 进口管径mm 功率W 外形尺寸mm 工作压力MPa

JG-75-20 200-220 150 1500 1660*700*480 0.6

JG-150-16 300-350 150 2400 1660*850*680 0.6

JG-150-20 380-400 200 3000 1660*850*680 0.6

大型紫外线消毒器型号 处理水量T/H 进口管径mm 功率W 外形尺寸mm 工作压力MPa

JG-300-16 650-700 200 4800 1660*1200*880 0.6

JG-300-20 900-1000 300 6000 1660*1200*880 0.6

小型紫外线消毒器型号 处理水量T/H 进口管径mm 功率W 外形尺寸mm 工作压力MPa

Yg-40-16 80-100 100 640 1100*380*360 0.6

Yg-55-16 110-120 125 880 1360*480*460 0.6

Yg-55-20 130-150 125 1100 1360*480*460 0.6

Yg-75-16 160-180 133 1200 1660*700*480 0.6

紫外线消毒器型号 处理水量T/H 进口管径mm 功率W 外形尺寸mm 工作压力MPa

Yg-75-20 200-220 150 1500 1660*700*480 0.6

Yg-150-16 300-350 150 2400 1660*850*680 0.6

Yg-150-20 380-400 200 3000 1660*850*680 0.6

紫外线消毒器型号 处理水量T/H 进口管径mm 功率W 外形尺寸mm 工作压力MPa

Yg-300-16 650-700 200 4800 1660*1200*880 0.6

Yg-300-20 900-1000 300 6000 1660*1200*880 0.6

紫外线消毒器型号 处理水量T/H 进口管径mm 功率W 外形尺寸mm 工作压力MPa

Jy-40-16 80-100 100 640 1100*380*360 0.6

Jy-55-16 110-120 125 880 1360*480*460 0.6

Jy-55-20 130-150 125 1100 1360*480*460 0.6

Jy-75-16 160-180 133 1200 1660*700*480 0.6

紫外线消毒器型号 处理水量T/H 进口管径mm 功率W 外形尺寸mm 工作压力MPa

Jy-75-20 200-220 150 1500 1660*700*480 0.6

Jy-150-16 300-350 150 2400 1660*850*680 0.6

Jy-150-20 380-400 200 3000 1660*850*680 0.6

紫外线消毒器型号 处理水量T/H 进口管径mm 功率W 外形尺寸mm 工作压力MPa

Jy-300-16 650-700 200 4800 1660*1200*880 0.6

Jy-300-20 900-1000 300 6000 1660*1200*880 0.6

紫外线消毒器型号 处理水量T/H 进口管径mm 功率W 外形尺寸mm 工作压力MPa

Yj-40-16 80-100 100 640 1100*380*360 0.6

Yj-55-16 110-120 125 880 1360*480*460 0.6

Yj-55-20 130-150 125 1100 1360*480*460 0.6

Yj-75-16 160-180 133 1200 1660*700*480 0.6

紫外线消毒器型号 处理水量T/H 进口管径mm 功率W 外形尺寸mm 工作压力MPa

Yj-75-20 200-220 150 1500 1660*700*480 0.6

Yj-150-16 300-350 150 2400 1660*850*680 0.6

Yj-150-20 380-400 200 3000 1660*850*680 0.6

紫外线消毒器型号 处理水量T/H 进口管径mm 功率W 外形尺寸mm 工作压力MPa

Yj-300-16 650-700 200 4800 1660*1200*880 0.6

Yj-300-20 900-1000 300 6000 1660*1200*880 0.6

小型紫外线消毒器型号 处理水量T/H 进口管径mm 功率W 外形尺寸mm 工作压力MPa

gg-15-1 0.5 15 15 50*500 0.4

gg-30-1 1-1.5 25 30 75*900 0.4

小流量紫外线消毒器型号 处理水量T/H 进口管径mm 功率W 外形尺寸mm 工作压力MPa

yy-40-1 1.5-2 25 40 75*900 0.4

yy-55-1 3-4 32 55 75*1100 0.4

紫外线消毒器型号 处理水量T/H 进口管径mm 功率W 外形尺寸mm 工作压力MPa

jj-75-1 4-5 32 75 75*1360 0.4

jj-40-2 6-7 50 80 100*900 0.4

jj-55-2 8-10 65 110 100*1160 0.4

紫外线消毒器型号 处理水量T/H 进口管径mm 功率W 外形尺寸mm 工作压力MPa

aa-40-3 12-15 65 120 100*1160 0.4

aa-55-3 15-17 80 165 159*1160 0.4

紫外线消毒器型号 处理水量T/H 进口管径mm 功率W 外形尺寸mm 工作压力MPa

bb-55-4 18-20 80 220 219*1300 0.6

bb-55-5 22-25 80 275 219*1300 0.6

bb-55-6 30-35 100 330 219*1300 0.6

紫外线消毒器型号 处理水量T/H 进口管径mm 功率W 外形尺寸mm 工作压力MPa

cc-55-8 45-48 100 440 250*1300 0.6

cc-55-10 70-75 125 550 250*1300 0.6

大型紫外线消毒器型号 处理水量T/H 进口管径mm 功率W 外形尺寸mm 工作压力MPa

dd-75-4 25-30 80 300 219*1660 0.6

dd-75-5 35-40 100 375 219*1660 0.6

dd-75-6 45-50 100 450 219*1660 0.6

大流量紫外线消毒器型号 处理水量T/H 进口管径mm 功率W 外形尺寸mm 工作压力MPa

ee-75-7 55-58 125 525 250*1660 0.6

ee-75-8 60-65 133 600 250*1660 0.6

紫外线消毒器型号 处理水量T/H 进口管径mm 功率W 外形尺寸mm 工作压力MPa

ff-75-9 70-80 150 675 300*1660 0.6

ff-75-10 80-100 150 750 300*1660 0.6

ff-150-4 75--80 133 600 219*1660 0.8

大型紫外线消毒器型号 处理水量T/H 进口管径mm 功率W 外形尺寸mm 工作压力MPa

hh-150-5 90-110 150 750 219*1660 0.8

hh-150-6 120-130 150 900 250*1660 0.8

大流量紫外线消毒器型号 处理水量T/H 进口管径mm 功率W 外形尺寸mm 工作压力MPa

kk-150-7 140-160 150 1050 250*1660 0.8

kk-150-8 170-180 200 1200 300*1660 0.8

kk-150-9 200-210 200 1350 300*1660 0.8

大型紫外线消毒器型号 处理水量T/H 进口管径mm 功率W 外形尺寸mm 工作压力MPa

ll-150-10 230-240 200 1500 350*1660 1.0

ll-150-11 260-280 250 1650 350*1660 1.0

ll-150-12 300--320 250 1800 350*1660 1.0

大流量紫外线消毒器型号 处理水量T/H 进口管径mm 功率W 外形尺寸mm 工作压力MPa

kk-300-8 400-430 250 2400 350*1660 1.0

kk-300-10 460-510 250 3000 350*1660 1.0

kk-300-14 600-650 300 4200 400*1660 1.0

kk-300-20 800-900 350 6000 500*1660 1.0

小型紫外线消毒器型号 处理水量T/H  进口管径mm 功率 外形尺寸mm 工作压力MPa

Mm40-12 60-70 100 480 1100*380*360 0.6

紫外线消毒器型号 处理水量T/H 进口管径mm 功率W 外形尺寸mm 工作压力MPa

nn-40-16 80-100 100 640 1100*380*360 0.6

nn-55-16 110-120 125 880 1360*480*460 0.6

nn-55-20 130-150 125 1100 1360*480*460 0.6

nn-75-16 160-180 133 1200 1660*700*480 0.6

大型紫外线消毒器型号 处理水量T/H 进口管径mm 功率W 外形尺寸mm 工作压力MPa

mm-75-20 200-220 150 1500 1660*700*480 0.6

mm-150-16 300-350 150 2400 1660*850*680 0.6

mm-150-20 380-400 200 3000 1660*850*680 0.6

大型紫外线消毒器型号 处理水量T/H 进口管径mm 功率W 外形尺寸mm 工作压力MPa

Yt-300-16 650-700 200 4800 1660*1200*880 0.6

Yt-300-20 900-1000 300 6000 1660*1200*880 0.6

紫外线消毒器型号 处理水量T/H 进口管径mm 功率W 外形尺寸mm 工作压力MPa

Ya-40-16 80-100 100 640 1100*380*360 0.6

Ya-55-16 110-120 125 880 1360*480*460 0.6

Ya-55-20 130-150 125 1100 1360*480*460 0.6

Ya-75-16 160-180 133 1200 1660*700*480 0.6

大型紫外线消毒器型号 处理水量T/H 进口管径mm 功率W 外形尺寸mm 工作压力MPa

ag-75-20 200-220 150 1500 1660*700*480 0.6

ag-150-16 300-350 150 2400 1660*850*680 0.6

ag-150-20 380-400 200 3000 1660*850*680 0.6

大型紫外线消毒器型号 处理水量T/H 进口管径mm 功率W 外形尺寸mm 工作压力MPa

bg-300-16 650-700 200 4800 1660*1200*880 0.6

bg-300-20 900-1000 300 6000 1660*1200*880 0.6

紫外线消毒器型号 处理水量T/H 进口管径mm 功率W 外形尺寸mm 工作压力MPa

cy-40-16 80-100 100 640 1100*380*360 0.6

cy-55-16 110-120 125 880 1360*480*460 0.6

cy-55-20 130-150 125 1100 1360*480*460 0.6

cy-75-16 160-180 133 1200 1660*700*480 0.6

大型紫外线消毒器型号 处理水量T/H 进口管径mm 功率W 外形尺寸mm 工作压力MPa

dy-75-20 200-220 150 1500 1660*700*480 0.6

dy-150-16 300-350 150 2400 1660*850*680 0.6

dy-150-20 380-400 200 3000 1660*850*680 0.6

紫外线消毒器型号 处理水量T/H 进口管径mm 功率W 外形尺寸mm 工作压力MPa

大流量y-300-16 650-700 200 4800 1660*1200*880 0.6

ey-300-20 900-1000 300 6000 1660*1200*880 0.6

紫外线消毒器型号 处理水量T/H 进口管径mm 功率W 外形尺寸mm 工作压力MPa

fj-40-16 80-100 100 640 1100*380*360 0.6

fj-55-16 110-120 125 880 1360*480*460 0.6

hj-55-20 130-150 125 1100 1360*480*460 0.6

hj-75-16 160-180 133 1200 1660*700*480 0.6

大型紫外线消毒器型号 处理水量T/H 进口管径mm 功率W 外形尺寸mm 工作压力MPa

lj-75-20 200-220 150 1500 1660*700*480 0.6

lj-150-16 300-350 150 2400 1660*850*680 0.6

lj-150-20 380-400 200 3000 1660*850*680 0.6

大型紫外线消毒器型号 处理水量T/H 进口管径mm 功率W 外形尺寸mm 工作压力MPa

uj-300-16 650-700 200 4800 1660*1200*880 0.6

uj-300-20 900-1000 300 6000 1660*1200*880 0.6