ZC-206T高精度智能磁力仪

使用和维护手册

- 感谢您购买和使用ZC-206T高精度智能磁力仪，我们将全力为您提供使用、维护以及各种技术服务。

- 在您使用ZC-206T智能磁力仪之前，请务必仔细阅读本使用手册，严格按照本手册中的要求进行操作和维护，以达到最好的使用效果。

目 　录

一、概述----------------------------------P3

二、产品特点------------------------------P4

三、主要技术指标--------------------------P6

四、系统组成 -----------------------------P7

五、使用方法------------------------------P8

六、维护与保养----------------------------P19

七、售后服务------------------------------P21

概     述

ZC-206T小型磁力仪为集成化全固态智能磁力仪，探头部分采用美国最新技术，分辨率高，精度高，并且可以对周围干扰磁场进行校准。显示部分采用功能强大的掌上电脑，掌上电脑为触摸屏，配备手写笔，可直接在上面手写汉字，对测量进行标注（操作部分将详细介绍）。其工作方式是将探头测得的磁场强度通过RS232串口通讯线传输到掌上电脑，由掌上电脑进行数据图形化处理并显示测量和处理结果。

ZC-206T智能磁力仪可用于铁矿、有色金属矿床的磁法勘探，也可以用于铁磁地下埋设物，如：自来水管、铸铁管道、钢筋混凝土管道、城市地下基础设施管道等。同时也可以用于石油和煤炭以及含铁磁性的混合矿床的磁法勘探。

通过ZC-206T智能磁力仪提供的数据，如果再结合您地质勘探方面的专业知识，还可以对铁矿的储量、范围、埋层、品位进行较准确的判断。

ZC-206T智能磁力仪是一款相对测量的磁法勘探设备，不能作为计量仪器使用。

该仪器的最大特点是：

- 轻便、操作简单。智能化高。

- 全固态，不易损坏，日常维护简单。

- 高分辨率、高精度、宽量程。性能稳定。

- 抗干扰能力强。

- 内置温度补偿校准。

- 可以和电脑通讯，把测量数据转存到电脑上进行分析。

- 自动记录和绘图功能，直观显示矿脉的地磁剖面图。

- 储存量大，可储存80000个点的数据。

产品特点

- 体积小，重量轻，性能稳定可靠，便携性好。

- 操作简单，不需专业知识，简单易学，五分钟掌握使用方法。

- 全固态，由于采用全固态电子线路和集成化传感器芯片，无运动部件。不需象传统的磁通门磁力仪那样在探头里加硅油进行阻尼，因此抗冲击、振动能力比传统的磁力仪高；

- 高分辨率，分辨率为1 nT。

- 内置温度补偿，自动校准因温度变化而引起的偏差。

- 可以和电脑通讯，把测量的数据转存到电脑上，作为绘图和分析的依据。

- 功耗小。整机功耗 55mA～75mA。

- ZC-206T运输方便，随便怎么放都可以。而磁通门磁力仪因为探头里灌注硅油，在运输过程和出外测量的路途中不能倾斜、倒置，必须小心翼翼。

- 可以垂直测量，也可以横向测量。传统的磁通门磁力仪因为探头里灌注硅油，无法横向测量。

- 宽量程，可达±100000nT。是目前量程最宽的。不需要设置档位和换档，比磁通门式磁力仪人工换档使用更方便。

- 自动记录保存功能，可自动记录和保存测量时的时间和磁场强度，结合手写笔就可以把您在某年某月某日某时在何地，测量的磁场强度全部记录下来。代替了传统的手工记录，既减轻了测量人员的劳动强度，又提高了记录的准确性。

- 显示器为大屏幕液晶屏显示，带背光，夜间也可以使用，并且可以根据自己的情况调节对比度，使显示更清楚。按住掌上电脑电源开关2秒再松开，就会出现背光，再按住电源开关2秒就可以关闭背光。屏幕右下方计算器快捷图标旁边有一个小圆圈，半边白色半边黑色，点击他就可以调节屏幕亮度。

- 屏幕为液晶触摸屏，可以在屏幕上用手写笔进行输入汉字，以对测量情况进行标注，不容易混淆。

- 自动电压报警，当显示器和探头的电量不足时，都会在屏幕上进行报警提示。

- 显示器和探头的电源都是大容量可充电锂电池。容量为1100mA.

- 电源使用寿命长。显示器充电一次可以连续使用三天。探头电源充电一次可以连续工作不低于10个小时。

- 充电速度快。显示器3～4小时即可充满。探头电源也只要3～4小时即可，并且探头电源的在充电时具有过充保护。

- 显示器有自动节电功能。长时间不对屏幕进行操作，显示器会自动关闭，以达到节电功能。并且该时间的长短可以根据需要，通过控制台由自己设置。

- 数据储存量大。可存储  80000 个点的数据。并且可以随时查看以前的测量数据。而一般的磁通门磁力仪只能储存两千到三千个点。

- 可以根据测量的数据，直接给出勘测地区的磁场强度的剖面曲线图，勘探人员可以直观、方便的得到磁场变化趋势，从而判断是否有矿床存在和开采价值。

- 以差值的方式动态直接显示，能更直观的得到磁场强度的变化量。

- 有粗测和精测两种测量模式。即可采用粗测方式测量，以提高测量速度。也可采用精测方式进行仔细的分析判断。更可以粗测和精测结合。

- 此外掌上电脑还具备计算器、地址簿、记事本、文字编辑、收发邮件、上网等功能。具有红外传输功能。还可以和计算机进行方便的连接。

主要技术指标：

- 探测对象范围

直接探矿类：磁铁矿、磁赤铁矿、钒钛磁铁矿和金铜磁铁矿等的勘探；

间接探矿类：含镍、铬、钴等的金属矿床；

铁磁性金属物品的探测；

- 探 测 轴 向：     地磁场垂直分量 或 水平分量。

- 量       程：     －100000nT～+100000nT

- 分  辨   率：     1nT

- 精       度：     ＜±0.5%（满量程）

- 测 量 方 式：     全量程直接测量，不需粗调、细调和换档。

- 数据储存量 ：      80000个点

- 数据采集频率：    每秒钟80次；

- 整 机 功 耗：     55mA～75mA，

- 电       源：     全部采用大容量可充电锂电池，1100mA，

- 工作环境温度：    －10℃ ～ +50℃ ，内置温度补偿。

- 显 示 方 式：     差值方式，大屏幕液晶直观显示，带背光，             亮度可调。

- 探 头 尺 寸：     Ф88mm × 60mm

- 粗测支杆尺寸：    Ф18mm × 1000mm

- 电源数据线：       1.5m

- 探 头 重 量：      0.6 Kg

- 显示器重量：       0.3Kg

系统组成：

- ZC-206T探头                     1 只

- 掌上电脑（显示器）              1 台

- 专用三角架                      1 套

- 电源数据线                      1 条

- 粗测装置                        1 套

- 专用工具箱                      1 只

- 专用充电器                      2 只

- 技术文件

① ZC-206T磁力仪使用说明书      1 份

② ZC-206T磁力仪检验卡          1 份

③ ZC-206T磁力仪装箱单          1 份

④ ZC-206T磁力仪合格证          1 份

⑤ 掌上电脑使用说明书          1 份

⑥ 掌上电脑应用软件光盘        1 张

⑦ ZC-206T磁力仪软件光盘        1 份

（整体外观）                   （打开工具箱）

详细使用说明请参阅随机说明书。

电话13971109361武汉万博电子