精益求精不断创新       深圳全通网印机电设备有限公司           产品目录说明         TY—CP4060B

TY-CP4060B型高精密立式平面网印机

▲主要参数

| 型号 | TY-CP4060B |  | 精密微调 | ±10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大印刷面积(mm) | 400*600 |  | 最高印刷次数Hr | 1000 |
| 工作台板面积（mm） | 500*700 |  | 印刷压力kgf/c㎡ | 0.6 |
| 最大网框安装（mm） | 600*950 |  | 耗气量（升/周转） | 4.2 |
| 平台精度（mm） | ±0.05 |  | 电源（V）/功率（KW） | 220/1.9 |
| 承印厚度（mm） | ≤50 |  | 体积LxBxH（mm） | 1020*900*1640 |

▲适用范围

各种不同厚度小面积的玻璃,光盘,信用卡,PCB,柔性线路板、薄膜、键盘、亚克力、视窗镜片、电子、转印花纸，PVC、PET、PC等胶片，铭板标牌、陶瓷、广告装潢等产品。

▲主要性能

1）立式结构。

2）铸铝合金横梁，电动升降，电动印刷更加确保整个机械的运行时平稳。

3）微电脑单片程序控制电路，进口电子电器元件、气动元件组成。

4）不锈钢制印刷平台，X轴、Y轴向精密微调手柄易调，套色对版精准。

5）设计精巧的铸铝合金机头，精密气缸组合加硬导轨滑块导向有抬板装置，方便更换网版及洗版.

6）T型槽或不锈钢印刷平台。均布￠1.0-￠1.5吸气孔平台，自动旋涡真空泵，强力吸附，保证多色套色精准。印刷/回墨通过变频调速方便可调。

7）进口精密气缸切换运动保证印刷/回墨压力，均衡稳定。

8）机械网臂安装气缸气动离网，有效防止大面积印刷产品粘版和印刷图案糊版，确保产品质量。

9）刮印及回墨的角度方便易调(0～35度)。

10）整机配有安全防护装置。

- 配置说明

- 微电脑单片程序集中控制。

- 台湾万鑫、成邦连体变频减速齿轮电机，台湾爱德利、士林变频器控制系统调速度.

- 欧姆龙继电器，施耐德交流接触器，美国HWL感应接近开关、台湾亚德客（AIRTIC）气动元件。

- 导向元件由台湾上银精密方型直线导轨。

秉承技术不断进步的原则，本目录中的说明及参数、图片仅供参考，以最新实物或双方约定为准；

地址：深圳市宝安区福永稔田工业区79栋 电话：0755-29501260//1560 传真:0755-29501250  网址：www.szqt888.com