压缩机型号简易判别和具体型号说明

一、美的空调配用压缩机品牌简易判别方法

第一个符号	前两个符号

数字	E/P/B	C	Z	C—	SH/SG	QJ	QX	KH	JT

松下	东芝	考普伦	三洋	上海 日立	天津LG	沈阳华润	上海

森林	大金

第二个字母为	第1串数字后的第二个字母为	活塞式	涡旋式

A/C/D	其它	C	T	F						X	即日立

涡旋式	多为旋转式	表示产地						旋转式

中国	台湾	日本

二、具体型号说明

1、沈阳华润（GB/T15765-1995）

①  ②  ③  ④  ⑤  ⑥

①：密闭和背压类型。全封闭高背压型压缩机用Q表示；

②：机构形式。旋转式压缩机用X表示，往复式不标注；

③：功能类型。单冷型不表示，单相电源不表示；

④：电源类型。三相电源用3表示，单相电源不表示；

⑤：汽缸名义工作容积。单位为cm3/rev,有效数位取整数；

⑥：其它方面表示。用A、B、C……表示，最多使用两个字母。

2、松下（NATIONAL/Panasonic）

a、     ①  ②  ③  ④  ⑤  ⑥  ⑦  ⑧  ⑨  ⑩

①：制冷剂种类，1表示R12，2表示R22；

②：系列名：滚动转子式有J、K、P、R、S、T；涡旋式有A、C、D；

③：汽缸容积：cm3/rev，有效数位取整后乘10；

④：基本结构：C表示标准型，S表示高效型；

⑤：基本构造：3表示标准构造；

⑥：电源种类：R表示单相；

⑦：电源规格：126表示115V/50Hz，225表示220V/50Hz，236表示208-230V/60Hz，235表示220-240V/50Hz；

⑧：电气型号变换；

⑨：泵体种类代码；

⑩：少量外观变换。

b、	①  ②  ③  ④  ⑤  ⑥  ⑦

①：制冷剂种类：1表示R12，2表示R22；

②：系列名：滚动转子式有J、K、P、R、S、T；涡旋式有A、C、D；

③：压缩机类型：S表示标准型，V表示变频；

④：汽缸类型：单位为cm3/rev，有效数位取整后乘10；

⑤：电源规格：126表示115V/50Hz，225表示220V/50Hz，236表示208-230V/60Hz，235表示220-240V/50Hz；

⑥：电气型号变换；

⑦：机械型号变换。

因松下压缩机型号多种多样，上述型号命名规则有待进一步核实。

3、东芝（TOSHIBA）

1   2   3   4   5   6——7  8  9  10  11

记号	电机启动方式	电压

E	PSC	1φ—100V

P	PSC	1φ—200V

B		交流变频3φ—200V

1：电机启动方式，

记号	适用制冷剂

H	R22（高温用）

A	R410a（高温用）

G	R407c（高温用）

2：适用的制冷剂

3:排除容积，数字×10，单位：cm3/rev

4:压缩机系列；

5:产地，F：日本；T：台湾；C：中国；

记号	特殊规格

Y	排气管横弯

S	冷媒量1.8Kg机型

无	标准机型

6:规格形式，

记号	电源规格

8	1φ—50Hz-220V

4	1φ—50Hz-220/240V

3	1φ—60Hz-208/230V

1	1φ—60Hz-115V

7:电源规格，

8:储液罐尺寸

记号	B	D	E	F	L	K

储液罐容积（ml）	200	350	400	650	800	1000

储液罐直径(mm)	44	55	64	80

75	80

9:底脚规格

记号	G	Z	X	H	R	J	S	T	N	U	V	W	M

底脚规格  （尺寸/角度）	φ150 15度	φ150 27度	φ150 45度	φ150 57度	φ150 93度	φ150 105度	φ176 15度	φ176 27度	φ176 45度	φ176 57度	φ176 93度	φ176 105度	φ180 27度

记号	认证区分

C	CCIB/CCEE（采用IOL）

U	UL（采用IOL）

无	TUV（采用IOL）

10:认证区分

11:记号，进行了微小的改进（改进号）。

型号示例：          P H 120 X1 C Y-8 D Z C 2

4、大金.

①  ②  ③  ④  ⑤  ⑥

①系列名：JT表示全封闭涡旋压缩机

②能力（ARIA条件）

③压缩机系列

④设计更改

⑤底盘形式：—表示三角底盘；B表示四角底盘；C表示特殊规格。

⑥电源：Y1L表示三相389V，50Hz电源；V1L表示单相220V，50Hz电源。

.

5、考普兰（COPELAND）

a、   1   2   3   4— 5— 6 7  8 —9

①	系列名：活塞式为C；

②	应用范围：R表示高温环境，I表示国际通用模式；

③	对应不同的排气量；

④	Q表示静音型；

⑤	制冷能力：如0275表示2.75HP；

⑥	电源类型：T表示三相电源，P表示单相电源；

⑦	F为内置保护；

⑧	电器符号

⑨	附件、配件代号。

b、  1   2   3   4   5— 6 7  8 —9

①	系列名：涡旋式为Z；

②	应用范围：R表示高温环境，I表示国际通用模式；

③	 制冷能力：ARI工况下的制冷量，单位BTU；

④	系列

⑤	系列内的不同型号；

⑥	电源类型：T表示三相电源，P表示单相电源；

⑦	F为内置保护；

⑧	电器符号；

⑨	附件、配件代号。

6、三洋（SANYO）

①  ②  ③  ④  ⑤  ⑥

①	压缩机型式：C-SB表示涡旋式压缩机；

②	输出功率：如45表示4.5KW；

③	相数：3表示3相；

④	用途：H高温用；

⑤	电源；

⑥	开发代号。