管式分离机；主要用于分离各种难分离的乳浊液，特别适用于二相比重差甚微的液、液分离 。以及含有少量杂质的液、液 、固三相分离。 (例如从牛奶中分离出奶油) （油和水的分离，同时分离出渣子）。

如轻油和重油的分离，即不相融的几种油，且有比重差，轻油部分和重油部分的分离。

全血分离：从全血中分离血浆、血球；

生物制品的分离；菌体分离，植物油，动物油，海洋生物油的分离。

油水分离：废油中油和水的分离及除渣，污水处理等。

工作原理：比重大的液相形成外环，比重小的液相形成内环，其流动到转鼓上部，从各自的排液口排出 ，微量固体沉积在转鼓壁上，待停机后人工卸出。

管式分离机主要技术参数：

1、转鼓内径：105mm

2、转数：18000r/min

3、转鼓有效高度：730mm

4、转鼓容积：6 L

5、最大分离因数：19000

6、进料喷嘴直径：4、6、8、10

7、进料口压力：＞0.05MPa

8、生产能力（水通过能力）：1200L/h

9、电动机：2.2 KW

10、机器启动方式：全压启动

11、机器重量：450Kg

12、外形尺寸（长宽高）：850×700×1700mm

企业名称：辽阳制药机械厂

辽阳管式离心机厂

企业地址：辽宁省辽阳市辽化高新科技工业园

联 系 人：刘杰

联系电话：0419-5898230

传    真：0419-5898230

电子信箱：gslxj2007@163.com

管式离心机是利用离心力，分离液体中固体颗粒物和絮状物的机械。
管式离心机主要用于分离各种难于分离的悬浮液，将悬浮液中的絮状固体颗粒与液体分开，达到除渣的目的，特别适合于浓度低、粘度大、固相颗粒细 、固液比重度差较小的固液分离。
通过本机对液体中的杂质分离，达到澄清的效果。用于分离各种难于分离的悬浮液。

管式离心机常用于动物油、植物油和鱼油、果汁、果浆及糖浆的除渣达到澄清目的。

化工产品、石墨澄清、油漆、机油、柴油、煤焦油、润滑油等除渣，各种发酵液、蛋白、菌体的分离和浓缩，阿胶提纯。

广泛应用于化工、石油、食品、制药等行业。

管式离心机主要技术参数：

1、转鼓内径：105mm

2、转数：18000r/min

3、转鼓有效高度：730mm

4、转鼓容积：6 L

5、最大分离因数：19000

6、进料喷嘴直径：6、8、10

7、进料口压力：＞0.05MPa

8、生产能力（水通过能力）：1500 L/h

9、电动机：2.2 KW

10、机器启动方式：全压启动

11、机器重量：450Kg

12、外形尺寸（长宽高）：850×700×1700mm