产品图片

技术参数

项目 型号 OX-0.8/8 OX-1.1/8 OX-1.6/8 OX-2.2/8 排气量（m3/min） 0.8 1.1 1.6 2.2 排气压力（MPa） 0.8 0.8 0.8 0.8 进气温度（℃） ≤40 供气温度（℃） 环境温度+50 冷却方式 风冷 传动方式 直联 排气含油量 ≤3ppm，微油 润滑油牌号 正力涡旋空压机专用油 润滑油用量（L） 5.5 10 噪声【dB(A)】 56±3 60±3 62±3 65±3 主机电机 功率（kW） 5.5 7.5 5.5+5.5 7.5+7.5 转速（rpm） 2900 起动方式 直接起动 电压（V） 380V 频率（Hz） 50Hz 相数 3 外形尺寸 长×宽×高（mm） 900×560×800 900×560×800 1200×710×1000 1200×710×1000 净重（kg） 228 238 400 420