| 型号 | BJD10A | BJD18 |
| --- | --- | --- |
| 水泵进水口 | 连接类型 | 螺纹式 | 连接类型 | 螺纹式 |
|  | 连接口径 | 65mm | 连接口径 | 80mm |
| 水泵出水口 | 连接类型 | 齿式 | 连接类型 | 齿式 |
|  | 连接口径 | 65mm | 连接口径 | 65mm |
| 额定流量 L/min | ≥500 | ≥1000 |
| 最大流量 L/min | ≥750 | ≥1400 |
| 出水口压力 Mpa | 0.55 | 0.65 |
| 最大压力 Mpa | 0.6 | 0.75 |
| 引水时间 s | ≤20 | ≤25 |
| 最大真空压力 Mpa | ≥0.085 | ≥0.085 |
| 启动方式 | 手拉起动/电启动 | 电启动 |
| 最大吸深度 m | 7 | 7 |
| 整机重量 kg | ≤75 | ≤105 |
| 外形尺寸( L x W x H)(mm) | 640x600x560 | 650x610x650 |
| 动力型号 | WS188FB | R2V870 |

| Model | BJD10A | BJD18 |
| --- | --- | --- |
| Water pump inlet | joint type | screw type | joint type | screw type |
|  | joint caliber | 65mm | joint caliber | 80mm |
| Water pump outlet | joint type | tooth type | joint type | tooth type |
|  | joint caliber | 65mm | joint caliber | 65mm |
| Rated flow L/min | ≥500 | ≥1000 |
| Max. flow L/min | ≥750 | ≥1400 |
| Outlet pressure Mpa | 0.55 | 0.65 |
| Max. pressure Mpa | 0.6 | 0.75 |
| Priming time s | ≤20 | ≤25 |
| Max. vacuum Mpa | ≥0.085 | ≥0.085 |
| Starting way | electric/recoil | electric |
| Max. depth of sucking m | 7 | 7 |
| Finished pump mass kg | ≤75 | ≤105 |
| Outer size (L x W x H) mm | 640x600x560 | 650x610x650 |
| Engine model | WS188FB | R2V870 |