MG236产品技术参数:

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 工作电源 | 直流12VDC＋10％；电流1.2A |
| 开锁继电器 | 直流１２ＶＤＣ／２Ａ |
| 环境温度 | 工作：0℃～45℃；存储：-10℃～55℃ |
| 有效卡片存储容量 | 225张，每张有效卡同时具备一个“个人密码” |
| ４位通用密码容量 | １组 |
| 读卡器发射频率 | 125HKz |
| 感应卡识别 | ＥＭ或ＥＭ兼容卡 |
| 读卡距离 | 5-15CM |
| 开门方式 | ２类（卡或通用密码＋卡加个人密码） |