手动密集架使用方法 产品说明 手动密集架使用方法 1. 密集架的移动：密集架可单列或多列一起在传动机构控制下于轨道上行走，每列具有手刹制动装置（自锁柄）。制动装置在OFF位置时，架体不能移动，在ON位置时，架体可移动，每列架体的侧面板上有标签框，移动列底盘上有防倾倒装置，每一组（或区）的两边列装有总锁，用于整体的锁闭，起到保密作用，轨道的端部安装限位装置（终止装置）。 2. 档案资料的存取： 顺时针或逆时针方向移动手柄，活动架体将在规定上平稳行走，当相邻两架体距离移至一定位置时（有足够位置存取资料），顺时针转动两列架体的制动装置至OFF位置，此时再摇动手柄，两架体不能再移动，然后进入架体间存取资料（如转动制动装置时不能锁定架体，可稍稍转动手柄至能拉动制动装置，不能强行锁定，以免把制动装置扳断或损坏制动装置。） 3. 密集架的锁定： 逆时针方向转动制动装置到ON位置，架体自锁被解除。摇动手柄架体可行走，当所有架体与固定列紧靠在一起不能再移动时，转动边列的制动装置使边列自锁，然后顺时针方向转动总锁，则将所有密集架锁定。 4. 层高的调整： 密集架每列隔板按标准高度配置.当需调整整层高时先取下隔板，将隔板二侧支承板往上移，使之与立柱脱钩，再向上后向下移至所需高度，插入方柱中与立柱挂上，然后放上隔板即可。

产品说明

底图柜技术参数表(单位：MM) 形式 规格 0号图 1号图 抽屉内尺寸 1250X900X100 950X700X100 单体型 外形尺寸 1300X940X600 1000X740X600 密集型 架宽 940 740 架长 1300X节数+130 1000X节数+130 架高 1800 2000 2200

上海档案密集柜密集架-宁波大为金属制品有限公司　电话：021-51870047　手机：13918306515　邮箱：sales@danganshebei.com

版权所有：2002-2012 第一档案文件管理-档案设备产品线 | 工厂总部：宁波东钱湖旅游度假区档案设备工业园区 | 第一档案文件管理提供技术支持 大型工业碎纸机 文件扫描服务 档案文件管理