电容式油位传感器

深圳和讯康科技有限公司

H06系列电容式油位传感器，是我公司专为汽车油箱、油罐车、油库等盛油容器精确测量量身定做的专用仪表前端探测设备，采用较先进的电容传感采集电路结合双16位单片机进行信号调试转换处理，精度可检测容器油面变化1MM。整机无弹性元器件，采用不锈钢设备体，耐冲击，可靠性高。可对柴汽油、液压油等非粘稠性油品油位检测。

1、 工作原理

H系列传感器，感应体部分为一同轴电容，当油进入设备容仓后，会引起设备仓体和感应电极之间电容变化，这个变化通过频率测量与校正，在信号输出端输出0-5V标准信号供相关仪表或通信终端使用。

本公司H系列油位传感器采用介质变化型电容传感器。电容器为两平极结构，作绝缘处理后的电容器两极间浸入不同的介质中，由于电容器中的介质相对介电系数不同，电容量是不同的。

电容传感器处在浸入液体深度不同，其电容量的变化，采用专用的信号调理电路把电容量转换比例电压输出。电容传感器的电容量将随着浸入不同液体深度加大而变大，经调理转换后输出电压也将随之变大。电压信号再经放大器放大和A/D转换，得到不同的A/D值。A/D值的大小表明传感电容器所处的介质或淹没入油、水介质的深度。

本传感器采用两通道A/D转换器，其中一通道用于测量传感电容传感器的输出电压，另一通道用于温度信号的测量。微处理器控制数据的采集并进行数据预处理后，以数字形式用一定格式通过串行接口把两个数据传送往通信终端，在查询平台显示。

2、 设备特点

结构简单，可靠性高；精确温度补偿，解决了被测介质温度变化引起体积变化的误差；可用于高温、高压、容器形体各异的油位测量。

3、 主要性能指标

检测范围：10MM-95MM；精度1MM；承压范围：-0.15MPa~0.5MPa；探极工作温度范围：-20度~90度；环境温度：-20度~65度；输出信号：0-5V供电电压：8~32V。