HIP高压阀门类型有：高压球阀、高压针阀、高压气动球阀、高压单向阀、高压针阀、高压气控阀、安全溢流阀等 HIP高压针阀技术参数 1.工作压力范围：10,000psi --150,000psi； 2.连接形式：卡套连接和高压锥管连接； 3.连接尺寸：Φ1/8"、Φ1/4"、Φ3/8"、Φ9/16"、Φ3/4"、Φ1"； 4.材质：316不锈钢； 5.工作介质：大多数气体和液体介质； 6.工作温度：可达到340℃ 针阀主要技术参数 工作压力 接口 节流孔 直通阀 直角阀 双工作口 三通阀 单工作口 三通阀 双操作杆 三通阀 10,000psi 1/4" 1/8" 10-11AF4 10-12AF4 10-13AF4 10-14AF4 10-15AF4 3/8" 1/8" 10-11AF6 10-12AF6 10-13AF6 10-14AF6 10-15AF6 15,000psi 1/16" 0.052" 15-11AF1 15-12AF1 15-13AF1 15-14AF1 15-15AF1 1/8" 1/16" 15-11AF2 15-12AF2 15-13AF2 15-14AF2 15-15AF2 20,000psi 1/4" 1/8" 20-11LF4 20-12LF4 20-13LF4 20-14LF4 20-15LF4 3/8" 13/64" 20-11LF6 20-12LF6 20-13LF6 20-14LF6 20-15LF6 9/16" 5/16" 20-11LF9 20-12LF9 20-13LF9 20-14LF9 20-15LF9 3/4" 7/16" 20-11LF12 20-12LF12 20-13LF12 20-14LF12 20-15LF12 1" 9/16" 20-11LF16 20-12LF16 20-13LF16 20-14LF16 20-15LF16 30,000psi 1/8" 1/16" 30-11HF2 30-12HF2 30-13HF2 30-14HF2 30-15HF2 1/4" 3/32" 30-11HF4 30-12HF4 30-13HF4 30-14HF4 30-15HF4 3/8" 1/8" 30-11HF6 30-12HF6 30-13HF6 30-14HF6 30-15HF6 9/16" 1/8" 30-11HF9 30-12HF9 30-13HF9 30-14HF9 30-15HF9 1" 7/16" 30-11HF16 30-12HF16 30-13HF16 30-14HF16 30-15HF16 60,000psi 1/8" 1/16" 60-11HF2 60-12HF2 60-13HF2 60-14HF2 60-15HF2 1/4" 1/16" 60-11HF4 60-12HF4 60-13HF4 60-14HF4 60-15HF4 3/8" 1/16" 60-11HF6 60-12HF6 60-13HF6 60-14HF6 60-15HF6 9/16 1/16" 60-11HF9 60-12HF9 60-13HF9 60-14HF9 60-15HF9 100,000psi 1/4" 1/16" 100-11XF4 100-12XF4 100-13XF4 100-14XF4 -- 150,000psi 3/8" 1/16" 150-11XF6 150-12XF6 150-13XF6 150-14XF6 --

接头

| 工作压力 | 连接管 | 弯头 | 三通 | 四通 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,000psi | 1/4" | 10-22AF4 | 10-23AF4 | 10-24AF4 |
|  | 3/8" | 10-22AF6 | 10-23AF6 | 10-24AF6 |
| 15,000psi | 1/16" | 15-22AF1 | 15-23AF1 | 15-24AF1 |
|  | 1/8" | 15-22AF2 | 15-23AF2 | 15-24AF2 |
| 20,000psi | 1/4" | 20-22LF4 | 20-23LF4 | 20-24LF4 |
|  | 3/8" | 20-22LF6 | 20-23LF6 | 20-24LF6 |
|  | 9/16" | 20-22LF9 | 20-23LF9 | 20-24LF9 |
|  | 3/4" | 20-22LF12 | 20-23LF12 | 20-24LF12 |
|  | 1" | 20-22LF16 | 20-23LF16 | 20-24LF16 |
| 30,000psi | 1" | 30-22HF16 | 30-23HF16 | 30-24HF16 |
| 40,000psi | 1" | 30-22HF9 | 30-23HF9 | 30-24HF9 |
| 60,000psi | 1/8" | 60-22HF2 | 60-23HF2 | 60-24HF2 |
|  | 1/4" | 60-22HF4 | 60-23HF4 | 60-24HF4 |
|  | 3/8" | 60-22HF6 | 60-23HF6 | 60-24HF6 |
|  | 9/16 | 60-22HF9 | 60-23HF9 | 60-24HF9 |
| 100,000psi | 1/4" | 100-22XF4 | 100-23XF4 | 100-24XF4 |
| 150,000psi | 3/8" | 150-22XF6 | 150-23XF6 | 150-24XF6 |