监控硬盘录像机在平常的使用过程中，应该怎么去维护呢？
    1、请保证硬盘监控摄像机远离高温的热源及场所。
    2、请保持监控摄像机机箱周围通风良好，以利于散热。
    3、请保证CCTV工程有良好的接地措施，以免视频、音频信号受到干扰，同时避免硬盘监控摄像机被静电或感应电压损坏。
    4、音视频信号线以及RS-232，RS-485等接口，请不要带电插拔，否则容易损坏这些端口。
    5、线路板上的灰尘在受潮后容易引起短路，影响监控摄像机正常工作甚至损坏监控摄像机，为了使监控摄像机机能长期稳定工作，请定期用对电路板、接插件、机箱风机、机箱等进行除尘。
    6、在监控摄像机的本地视频输出（VOUT）接口上尽量不要使用电视机，否则容易损坏监控摄像机的视频输出电路。
    7、监控摄像机关机时，请不要直接关闭电源开关，应尽量使用菜单中的关机功能，或面板上的关机按钮（常按三秒钟以上），使监控摄像机自动关掉电源，以免损坏硬盘。