自动无压风门

产品介绍：风门自动控制系统使用于单扇或双扇、行人、行车或人车共用风门等设施处全自动控制，可控制两道或三道风门。在有甲烷、煤尘爆炸性混合物，但无破坏绝缘的腐蚀性气体场合使用。

功能特点：该风门由自动控制系统控制装置主机、本质安全型红外线传感器、矿用本质安全型风门开闭状态传感器、矿用隔爆兼本安型语音报警器、矿用防爆电磁阀组成。该主机为红外线传感器、风门开闭状态传感器提供本安电源，为外部声光语音箱提供无源点控制信号。设备安装后，风门能满足反风要求，在矿井停电情况下可靠人力开闭风门，安装方便，安全可靠。

安全性能强，风门自动启闭时间可调，有效防止风门破坏和伤人事故的发生；

具有语音、指示光双重报警方式；

两道风门之间具有软件、硬件双重闭锁，杜绝了同时开启两道风门的可能，确保生产安全；

系统简单，部件之间使用带航空插头的电缆连接，易安装、维护；

采用数字化技术，动作可靠，抗干扰能力强；

安全性强，具有自动、手动两种操作方式，避免了因停电、停风造成的开启不便的问题；

根据客户要求，可采用红外传感器，对射光电开关，提供风门开启信号。

矿用风门|煤矿风门|无压风门|气动风门|无压自动风门|矿用自动风门|全自动风门|煤矿无压风门|自动平衡风门|自动风门|矿用无压风门|矿井自动风门|自动无压风门|煤矿自动风门|气动无压风门|井下自动风门

技术参数

| 工作电压 | AC127V |
| --- | --- |
| 工作电流 | ≤350mA |
| 额定频率 | 50Hz |
| 最高允许输入电压 | AC140V |
| 本安电压 | DC12.3V |
| 本安电流 | 380mA |

济南中盾电气设备有限公司是坐落于济南市高新技术开发区的一家高新技术企业，致力于为煤矿行业客户研发和生产高品质的煤矿六大安全系统及数字化矿山管理平台。内容包括

无线通讯系统、人员定位系统、压风自救装置、供水施救装置、监测监控系统、紧急避险系统以及自动无压风门等。

全国免费客服电话：400-002-5311

网站：  www.zddq.com.cn

联系人：侯艳杏        手机：15165022439

Email： uaireg@126.com  QQ：709677958

电话：  0531-88877830 /88877831 /88877832 
传真：  0531-88877832 
邮编：  250101 
地址：  山东省济南市高新区开拓路北首瑞浦工业园