防火及栅栏两用门

产品介绍：在煤矿井下主排水泵房和主变电所硐室之间使用；采区变电所、带式传送机、绞车配电电气设备、变压器硐室、架线电机车库、蓄电池电机库、消防器材库、交流室和充电室等各种硐室、材料库处。主要起隔离人员的作用，目的是防止非专业人员进入重要场所；另外在危险环境下能够起到隔离火源的作用，防止火险的蔓延。

工作环境条件：

- 工作环境：-30℃~40℃  风压：0~3800Pa

- 用于煤矿井下煤尘及甲烷爆炸性气体的危险场所中。

- 安装的地点巷道围岩稳定，巷道变形小，且无严重淋水。

产品型号、规格

| 序号 | 规格及型号 | 图号 | 主要尺寸（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | R |
| 1 | MFHSL1.4×1.8 | B85-372.29 | 725 | 600 | 2000 | 540 | 800 | 385 | 1055 | 880 | 160 | 600 | 1500 | 1800 | 100 | 2250 | 1000 |
| 2 | MFHSL1.6×1.8 | B85-372.30 | 825 | 700 | 2200 | 540 | 800 | 385 | 1055 | 880 | 160 | 600 | 1500 | 1800 | 100 | 2500 | 1100 |
| 3 | MFHSL1.8×2.0 | B85-372.31 | 925 | 700 | 2400 | 540 | 900 | 435 | 1205 | 980 | 210 | 650 | 1600 | 2000 | 120 | 2700 | 1200 |
| 4 | MFHSL2.1×2.0 | B85-372.32 | 1075 | 700 | 2700 | 540 | 900 | 435 | 1205 | 980 | 210 | 650 | 1600 | 2000 | 120 | 2950 | 1350 |

济南中盾电气设备有限公司是坐落于济南市高新技术开发区的一家高新技术企业，致力于为煤矿行业客户研发和生产高品质的煤矿六大安全系统及数字化矿山管理平台。内容包括矿用无线通讯系统、人员定位系统、压风自救装置、供水施救装置、监测监控系统、紧急避险系统以及自动无压风门等。

全国免费客服电话：400-002-5311

网站：  www.zddq.com.cn

联系人：侯艳杏     手机：15165022439

Email：uaireg@126.com   QQ：709677958

电话：  0531-88877830 /88877831 /88877832 
传真：  0531-88877832 
邮编：  250101 
地址：  山东省济南市高新区开拓路北首瑞浦工业园