矿用防瓦斯突出自动风门

产品概述

矿用防瓦斯突出风门由两道复式风门主体和一套气动控制系统组成，每道复式风门主体设有一个正向风门和一个反向风门，在同一联络巷中安装的两道复式风门，即共有两扇正向风门，两扇反向风门。配备风门自动控制装置，可实现风门的启闭自动化。

基本功能

1、自动状态

两道风门两端的巷道壁上分别安装红外传感器，在风门的两端形成检测线，当行人或车辆由巷道的任一方进入时，传感器自动检测并为控制设备提供信号，当A正门有人经过时，传感器发出信号，A正门动力源通电，打开A风门，风门上装有传感器，检测风门的闭、合状态（此信号可传达至地面调度室，以方便地检测风门关闭情况），反门一般为常开状态。在A门打开时，声光报警装置得到触发信号，发出提示警示语“风门打开，请注意安全”并传承着红灯闪烁，B门声光报警装置同时提示“前方风门打开，请您稍后”伴有红灯亮。B门设有闭锁（根据安装情况选配），以防止两扇门都打开影响煤矿安全，经过适当的延时（可以根据需要设定），A正门自动关闭，等到传感器检测关闭到位后，警示语音及红灯关闭，绿灯常亮。A反向风门及B反向风门为常开状态。

2、手动状态

手动操作状态下，矿车需要通过风门时，手动按下A门的“打开”控制按钮，A门打开，同时B门关闭（闭锁可选配），两扇门打开和关闭的同时，同样伴有语音提示信号。同样，按下A门的“关闭”控制按钮，A门关闭，同时B门打开。

主要特点

与手动风门相比，在产品安全性、使用方便性等方面，实现了较大的提高。

1、全自动控制状态下，车辆及人员通过时，风门自动打开，无需人力开启，方便实用。

2、两道风门之间实现了电气和机械双重闭锁，完全避免了两道门同时都打开的情况，安全可靠。

3、具备手动控制功能，可利用遥控器或手动按钮人为控制风门的打开和关闭。

4、每道风门均采用了反风设计，保证了在矿井停电情况下可依靠人力开闭风门。

5、具备应急解除闭锁功能，特殊情况下，可解除两道风门的闭锁，使两套风门全部锁定在打开状态。

6、具备声音和灯光两种报警方式。

技术参数

1、 控制部分

额定工作电压：AC127V，允许电压波动范围10% ~ 25%；

额定功率：40W；

最高直流工作电压：DC24V；

声光语音箱：最高工作电压：DC24V；额定电流：500mA；音响响度：85dB；光可见距离：80米；自动风门，平衡风门，防爆风门价格，矿用防爆门

磁控开关传感器：输入电压：DC24V；触点的额定负载容量：0.1A ~ 1.2A；传感器与磁铁有效感应距离0 ~ 80mm。

济南中盾电气设备有限公司是坐落于济南市高新技术开发区的一家高新技术企业，致力于为煤矿行业客户研发和生产高品质的煤矿六大安全系统及数字化矿山管理平台。内容包括矿用无线通讯系统、人员定位系统、压风自救装置、供水施救装置、监测监控系统、紧急避险系统以及自动无压风门等。

全国免费客服电话：400-002-5311

联系人：侯艳杏       手机：15165022439

Email： uaireg@126.com   QQ：709677958

电话：  0531-88877830 /88877831 /88877832 
传真：  0531-88877832 
邮编：  250101 
地址：  山东省济南市高新区开拓路北首瑞浦工业园