角钢扁钢卷圆机

本机具有结构简单、操作方便。产品可根据用户需要在0-360°之间任意卷园达到用户所需要求。卷成的制品具有平整光滑等特点

角钢扁钢卷圆机，可根据不同的需要更换轧辊，可卷角铁，扁铁，三轧辊在工作时可调校轧辊间隙

| 型号 | TZ-50 |
| --- | --- |
| 卷制法兰盘最小直径 | 2.5#角钢 >300mm |
|  | 4#角钢 >400mm |
|  | 5#角钢 >750mm |
| 下辊线速度 | 1.8m/min |
| 配用电机 | Y112M-4KW |
| 外形尺寸 | 600×520×1150mm |
| 重量 | 420Kg |
| 市场价格 | 9400元 |

可根据客户要求定制扁钢:
扁钢3×30内径为:  >260mm
扁钢4×40内径为:  >400mm