山东喷浆机鑫隆牌喷浆机配件自动上料喷浆机

喷浆机 喷浆机配件 矿用喷浆机

PZ-5喷浆机技术参数：

| 型号 |  | PZ-5喷浆机 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  |  |  |
| 喷射能力 |  | 5.5/h |  |
| 最大传输距离 |  | 200m |  |
| 水灰比 |  | < 0.4 |  |
| 最大骨料粒径 |  | 15mm |  |
| 输送管内径 |  | φ50mm |  |
| 工作压力 |  | 0.2-0.6MPa |  |
| 耗风量 |  | 7-8/min |  |
| 驱动功率 |  | 5.5kW(7.5hp) |  |
| 电压等级 | 380V,440V,660V,1140V 50Hz/60Hz |
| 底盘 | 底盘可装配成轮胎式 、滑撬式 、轨轮式 |

喷浆机 喷浆机配件 矿用喷浆机

公司名称：济宁鑫隆工矿配件厂

联系人 ：马丽

电   话：0537-2882669

手机号 ：15053718071

Q    Q:  1343717958

地   址：山东省济宁市市中区龙行路旺盛楼1027号

网    址：http://www.jnxinlong.com/

喷浆机 喷浆机配件 矿用喷浆机