浅析大功率LED投光灯及LED水底灯安装注意事项

（信息提供：绿谷光电刘小姐）

导读关键词：LED投光灯,LED大功率投光灯,DMX512投光灯,LED机场照明,LED户外灯饰, LED水底灯,水下灯饰 ,水下灯具,不锈钢LED水底灯 ,DMX512水底灯 ,LED喷泉灯

1、大功率防水防尘防腐LED投光灯介绍：

新型光源：采用大功率白光LED30W光源，光效高，使用寿命长，实现长期免维护

节能性能：精准恒流，启动快，能耗低，耗电量仅为相同光通量白炽灯的20-30%

环保性能：多种色温可选，能满足不同场合对色温的需求，消除了钠灯色温过低和汞灯色温过高引起的催眠情绪和压抑情绪，使观察者倍感舒适

耐用性能：灯体均采用高级耐腐材料，防水，防腐，轻巧，灵活，表面喷塑处理。口面嵌装耐温老化硅橡胶空心封圈，前开式增强钢化玻璃透境铰接紧装置锁定，确保灯具寿命更长久

安装方式：灯具配固定螺丝，安装接线简单方便

适用范围：大型商场，城市广场，户外广告，桥梁，园林绿化，大楼泛光照明等局部区域照明场所

技术参数

光源：LED

角度：120

电压：220V

功率：30-40-50-70-80W

色温： 3000/4000/5500K

光效：70/80LM/W

耐用性能：灯体均采用高级耐腐材料。防水，防腐，轻巧，灵活，表面喷塑处理，灯具口面嵌装耐温老化硅橡胶空心封圈，前开式增强钢化玻璃透境由铰接式锁紧装置锁定，确保灯具寿命更长久。

安装方法：灯具配固定螺丝支架，安装接线简单方法

适用范围：大型高场，城市广场，户外广告，桥梁，园林绿化照明，大楼泛光照明等局部区域照明场所。

2、LED水底灯安装注意事项

LED水底灯比传统水底灯更加节能环保、灯光变幻多样。LED水底灯的装饰性效果，在公园、喷泉等的景观照明系统中被广泛使用。LED水底灯的市场需求量增加，LED灯具生产厂家也随之大量出现。LED水底灯安装中需要注意一些事项：

第一，LED水底灯应采用直流恒流电源供电。在恒流电源控制下，LED洗墙灯、LED投光灯、LED水底灯、LED埋地灯的顺向压降会随着LED芯片温度的升高而变小，这样的情况对于LED水底灯并没有太大的影响。但如果是恒压驱动会则造成LED水底灯的芯片随着温度升高电流不断加大的情况，严重的时候甚至可能烧毁LED水底灯。

第二，在安装LED水底灯过程中要做好防静电措施。LED水底灯产品在加工生产安装的过程中要采用一定的防静电措施，如，工作台要接地，工人要穿防静电服装，带防静电环，以及防静电手套等。有条件的可以安装防静电离子风机，同时也要保证安装时空气湿度在65%左右，以免空气过于干燥产生静电。另外，不同质量档次的LED抗静电能力也不一样，质量档次高的LED水底灯抗静电能力要强一些。

第三，要注意LED水底灯的密封。密封问题处理不好会直接影响LED水底灯产品的使用寿命。

随着LED水底灯被广泛使用，LED水底灯在安装过程中的注意事项就变得愈加重要。