近期接到广大客户反映，不是很清楚，电地暖和水地暖的优缺点，下面我收集了一些资料，希望大家看后了解。

双银电热能有限公司招商业务经理—杨起林

电水地暖的对比及性价比

1.水地暖能耗高，而且煤气、天然气长期趋势是涨价。电地暖能耗低，中国电价偏高，有下调空间，还有分时电价政策支持。但水地暖的初装费比电地暖低.

2.水地暖安装复杂，7分安装3分质量。电地暖安装简单，3分安装7分质量。水地暖系统由锅炉、分集水器、和地下管道部分组成，是多个厂家的组合系统,卖的是设计安装。电地暖整套系统由一家生产商提供，卖的是品牌。

3.水地暖需要定期维护，补充循环水。电地暖免维护。

4.南京地区的水地暖一般都不安装温控器,靠调节锅炉水温和水的流量，间接控制室温，室温受外界环境温度影响很大，需要手动调节分集水器来控制房间温度。电地暖智能可编程，以室温为参数，分室控制，直接控制室温，不受外界环境温度影响，工作原理类似于冰箱。

5.水地暖每一段管道都有热损失，发热不均匀，不可以长距离铺设，电地暖每米都是均匀发热，电力传输无损耗。

6.水地暖的安装占用房屋层高8cm，电地暖占用5cm层高，水地暖增加房屋建筑成本和房屋重量。

7.水地暖要配锅炉,污染环境,电地暖清洁环保.8.水地暖设计复杂，对于管道的排布要求繁多。电地暖设计简单，一个房间就是一个独立系统。9电地暖用户还需买热水器解决生活用水问题,水地暖有些能直接在冬天解决用户取水问题，但是大多家户现在都在采用太阳能取暖水。

水地暖的缺陷和安装的缺陷

地暖的优缺点之地暖缺陷
     水地暖的缺点一：现场拼装，随机性大
     地暖属于现场拼装工程，厂家需要把加热管、分水器、保温板、铝箔、卡钉、铁丝网等大大小小的材料运抵工地现场进行拼装。由于现场监管力度和工人素质等条件的差异，导致管间距的疏密，保温板的厚薄，现场随机性大。

     水地暖的缺点二：热惰性强，温控滞后
     在家中做热身运动或饭后，人的体温普遍会上升，此时，要调低室内温度，通常要在四个小时以后才能达到所设定的温度，导致所需舒适温度的时间大大滞后，难以有效、及时地起到温控的作用。

     水地暖的缺点三：一次成型，维修困难
     地暖是一种现场拼装，一次成型的，几乎不可维修的隐蔽性的系统工程，一旦加热管漏水，检修起来异常麻烦，无论用何种方式找到漏点，都必然要破坏装饰面层。

     任何东西有利也有弊，地暖也是一样，关键是我们如何看待地暖的优缺点。总体而言，地暖利大于弊，地暖的缺陷我们可以通过专业的施工和精确的现场控制来避免，而地暖的优势却是很多家庭采暖方式无法比拟的，因此，在选择地暖的时候，我们要根据自身的家庭情况，选择一个专业的地暖公司，避免地暖在安装和使用过程出现一些不必要的问题。

电地暖的优点（针对水地暖）

         电地暖的优点一：

         现场施工，电地暖（电热膜）成条状，可以合理布局，不必要使用多余的材料，安装便捷快速。

         电地暖的优点二：

         温度可调可控，想要什么样的温度就什么样子的温度，人性化设计。

         电地暖的优点三：

         一次性成型，埋在地板下边，无维修费用（后期免维护）。