### 卡特彼勒323DL详细参数配置

#### 规格

整机工作重量(kg) ：

23000

铲斗容量(ISO标准)(m³) ：

1.2

动臂长度(mm) ：

5700

斗杆长度(mm) ：

2900

#### 性能

接地比压(Kpa) ：

回转速度(rpm) ：

11.5

行走速度(Km/h) ：

3.5/5.7

爬坡能力(%) ：

70/35°

铲斗挖掘力(ISO标准)(kN) ：

140

斗杆挖掘力(ISO标准)(kN) ：

106

#### 发动机

发动机型号 ：

C6.4ACERT

额定功率(Kw/rpm) ：

110/2000

总排量(行程总容积)(L) ：

6.4

气缸

6

缸径×行程(mm×mm) ：

102×130

冷却方式 ：

水冷

备注 ：

#### 液压系统

主泵类型 ：

主溢流设定压力(Mpa) ：

3.5

主泵最大流量(L/min) ：

205

行走液压马达型式 ：

回转液压马达型式 ：

工作液压油路(Mpa) ：

3.5

行走液压回路(Mpa) ：

3.5

回转液压回路(Mpa) ：

2.5

控制液压回路(Mpa) ：

先导油路(MPa) ：

3.9

动臂油缸-个数×缸径×行程(mm) ：

120×1260

斗杆油缸-个数×缸径×行程(mm) ：

140×1504

铲斗油缸-个数×缸径×行程(mm) ：

120×1104

液压破碎管路是否标配 ：

否

#### 油类容量

燃油箱(L) ：

410

液压油箱(L) ：

120

液压系统(L) ：

260(包括油箱)

发动机油更换量(L) ：

30

冷却液(L) ：

25

#### 主体尺寸

运输总长度(mm) ：

9460

运输总宽度(mm) ：

3180

运输总高度(mm) ：

3050

驾驶室全高(mm) ：

2950

配重离地间隙(mm) ：

1020

履带接地长度(mm) ：

3650

履带总长度(mm) ：

4455

履带板宽度(mm) ：

600

履带总宽度(mm) ：

3180

履带轨距(mm) ：

2380

最小离地间隙(mm) ：

450

前段工作装置最小回转半径(mm) ：

后端回转半径(mm) ：

2940

#### 作业范围

最大挖掘半径(mm) ：

停机面最大挖掘半径(mm) ：

9850

最大挖掘深度(mm) ：

6710

最大挖掘高度(mm) ：

9470

最大卸载高度(mm) ：

6500

最大垂直挖掘深度(mm) ：

5860

最大挖掘深度(2.5米水平)(mm) ：

6380