### 306 小型液压挖掘机

卡特 306 小型液压挖掘机拥有卓越的性能，生产力，可操控性和可靠性，并且维护成本比较低。为了支持你的工作，卡特彼勒的代理商网络将提供世界级的售后服务。 
技术规格

单位: 美制 ¦ 公制 单位: 美制 ¦ 公制

##### 发动机

发动机机型

4M40

净功率

40.5 kW

54.3 hp

缸径

95 mm

3.7 in

优点和特点

驾驶室 简单而容易的操作可以使驾驶员更专注于提高生产力。 » 了解详情 性能 强劲的挖掘力和精确的控制。 » 了解详情 底盘 下部结构支持高生产率。 » 了解详情 发动机 发动机机型 4M40 净功率 40.5 kW 54.3 hp 缸径 95 mm 3.7 in 冲程 100 mm 4 in 排量 2.84 L 173 in3 重量 工作重量 5775 kg 12730 lb 尺寸 发动机尺寸 行驶系统 液压系统 （标准）斗杆挖掘力 25.5 kN 5733 lb 铲斗挖掘力 38.6 kN 8678 lb 主系统 - 最大流量 152 L/min 40.2 gal/min 最高压力- 机具 24500 kPa 3550 psi 先导系统 － 最大流量 18.7 L/min 4.9 gal/min 先导系统 － 最大压力 3400 kPa 493 psi 回转系统 机器回转速度 8.8 RPM 8.8 RPM 回转力矩 12.3 kN·m 9072.01 lb ft 声级 电气系统 铲刀 宽度 1950 mm 76.8 in 高度 340 mm 13.4 in 保养加注容量 冷却系统 15.5 L 4.1 gal 发动机机油 11.2 L 2.9 gal 液压油箱 57 L 15 gal 油箱 135 L 35.7 gal 液压系统 85 L 22.4 gal 履带 履带板宽度（标准） 400 mm 16 in 履带长度 2500 mm 98.4 in 履带板数量（每侧） 38 支重轮数目(每侧) 5 托带轮数目(每侧) 1 MSC 备注 传动 行驶速度 4.8 kph 3 mph 最大牵引力 48.2 kN 10836 lb 优点和特点 简单的操作 符合人机工程学的液压先导控制手柄将提供机器的全部控制，包括前端工作装置，行走系统，推土铲和附属液压管路。最大行走速度可以很容易通过固定在驾驶室底板上的脚踏开关来控制。仪表盘能够精确的反映出机器的信息。 安静舒适的驾驶室 宽大的驾驶室为驾驶员提供一个舒适的工作环境。  驾驶室内外噪音低。  驾驶室能够提供高效加热和制冷控制，确保驾驶员的舒适性。  带有靠枕和悬浮，可全向调节的座椅可使你在工作中 感觉非常舒适。  易清扫的驾驶室地板。  驾驶室里安装有天线和两个扬声器，用于客户选装 收音机。 卓越的视野 306 拥有优越的可视性使驾驶员能清楚的看到工作装置和机器周边环境。  气动助力使前窗容易开启  可移动的驾驶室前端下部小窗  雨刮器安装在驾驶室侧柱上，不阻挡驾驶员视线  推土铲在上车架旋转到任何一个角度都可以看到，方便作业 驾驶室 简单的操作 符合人机工程学的液压先导控制手柄将提供机器的全部控制，包括前端工作装置，行走系统，推土铲和附属液压管路。最大行走速度可以很容易通过固定在驾驶室底板上的脚踏开关来控制。仪表盘能够精确的反映出机器的信息。 安静舒适的驾驶室 宽大的驾驶室为驾驶员提供一个舒适的工作环境。  驾驶室内外噪音低。  驾驶室能够提供高效加热和制冷控制，确保驾驶员的舒适性。  带有靠枕和悬浮，可全向调节的座椅可使你在工作中 感觉非常舒适。  易清扫的驾驶室地板。  驾驶室里安装有天线和两个扬声器，用于客户选装 收音机。 卓越的视野 306 拥有优越的可视性使驾驶员能清楚的看到工作装置和机器周边环境。  气动助力使前窗容易开启  可移动的驾驶室前端下部小窗  雨刮器安装在驾驶室侧柱上，不阻挡驾驶员视线  推土铲在上车架旋转到任何一个角度都可以看到，方便作业 液压系统 高效率的液压系统改进了操控性和可靠性，同时降低了使用成本。该液压系统是一个开式系统，有两个主泵和一个控制回转的独立第三泵。当工作装置控制手柄和行走控制杆处于中位时，两个变量主泵的流量控制系统可使泵的流量达到最小。这会减少燃油消耗，降低系统噪音，延长液压元件寿命。可选配的附属液压管路可使机器安装多种工作装置，如液压破碎锤，螺旋钻，液压剪和破碎器。 动臂和斗杆 前端结构件使用了高强度钢板，可以提供最大的挖掘能力。所有在前端的连接机构中都使用镀铬的销轴，从而可以有效防止生锈和发出噪声，延长了零件使用寿命。销轴都尽量使用大的直径来适应在高强度挖掘过程中的剪切力和侧面载荷。这样的销轴和很少需要维护的轴衬减少了销轴的摩擦，延长了润滑的时间间隔。 性能 强劲的挖掘力和精确的控制。 » 了解详情 钢制履带 卡特底盘拥有出众的稳定性和可靠性。400 mm 宽的三齿履带是机器的标准配置。稳定的底盘 可以使机器拥有更大的举升重物的能力。两速行走马达和结实的履带驱动系统使底盘在各种不同工况下都拥有很好的爬坡能力和转弯能力。易分离式的履带链节和润滑式的履带轮可减少日常使用和维护成本。当机器进行侧边起吊重物时，该钢制履带可以提供出色的稳定性。 橡胶衬垫 400 mm 宽的钢制履带每个三齿片都有 4 个用于安装固定橡胶衬垫的孔。选择安装履带橡胶衬垫后，可以防止铁制履带在行驶过程中对公路表面的破坏，减少噪音和震动。 推土铲 推土铲在回填，地面整平，绿化工作，举升重物和清理施工现场的过程中有重要的作用。大容量推土铲能够提供很好的稳定性，卡特独有的推土铲浮动功能使平整地面更加容易。同时推土铲也可使机器在挖掘和在斜坡上装载及卸载更加稳定。 底盘 下部结构支持高生产率。 » 了解详情 三菱公司的清洁、低噪声和高效率大排量 4M40 发动机，使用寿命长，改良了热效率，降低了燃油消耗，降低了发动机振动和噪声，该发动机满足 EPA Tier 2 和 EU Stage 2 气体排放标准，同时满足北京地区 DB11/1-2003 和 DB11/184-2003，中国 GB176912001 国家标准及韩国的国家环境协会标准，标配的预热塞可在较低温度下提供可靠的发动机启动性能，即使空调处于工作状态，高温配置作业能力依然是可靠的。 发动机 清洁、安静、高效。 » 了解详情 维护的方便性 延长维护时间间隔，便于接触的滤清器以及用户界面友好的电子故障诊断等耐久的，方便的维护提高了生产效率降低了维护成本：  向上开启的发动机罩便于对发动机进行维护 容易接触的油脂润滑油口 所有的日常维护点均可在地面上完成 发动机进气器预过滤延长了空气滤清器的寿命 便于维护的径向密封式空气滤清器 高效、大容量的燃油滤清器和油水分离器 卡特彼勒标配的免维护蓄电池 标配的燃油注油泵，注满时具有自动断电功能 推铲和前端部位的新型衬套的给脂间隔延长到 500 小时 优质的代理商服务 卡特彼勒代理商即将帮助客户完善采购决定和之后的相关事宜，他们为客户提供广泛的服务，使客户的工作做的尽善尽美。 可维护性和客户支持 便捷的维护和保养工作可节省客户的时间和运作成本。 » 了解详情 306 为操作手安全所设计的特征如下：  安全互锁系统使发动机在没有任何操作的情况下才能启动  钢化的前驾驶室车窗  方便逃生的、易击碎的驾驶室后窗  扶手和防滑踏板 安全性 作业现场的安全是至关重要的。 » 了解详情 标配/选配设备 306 标配设备 动臂 标准斗杆 挖斗，斗容 0.22 m3，766 mm 宽， 5 个斗齿 挖斗侧刃 径向密封空气滤清器 燃油管路油水分离器 辅助液压阀（2 片) 两速行走阀 空调 灯，工具箱（1 个） 卡特单钥匙系统 门锁，油箱盖锁 喇叭 动臂抗漂移阀 回转制动器 配重，510 kg 卡特免维护电池 开启式驾驶室前窗 前窗雨刮器及清洗液 可移动的驾驶室底部小窗 驾驶室顶灯 杯架 资料袋 烟灰缸 收音机托架 双立体声音响及天线 可清洗的地毯 计时表 带头枕和悬浮的座椅 50 mm 宽安全带 具有浮动功能的推铲 下车架上的牵引机构 履带板，400 mm 宽带安装橡胶垫用螺纹孔的三齿履带板 电动再加油泵 电动燃油注油泵 可安装 GPS 306 选配设备 驾驶室顶灯 附属液压管路单/双回路控制 AM/FM 收音机 后视镜 辅助液压管路 加强型回转护板 工作装置快速连接器 400 mm 履带用橡胶履带衬垫 306 小型液压挖掘机 » 下载产品手册 » 驾驶室 简单的操作 符合人机工程学的液压先导控制手柄将提供机器的全部控制，包括前端工作装置，行走系统，推土铲和附属液压管路。最大行走速度可以很容易通过固定在驾驶室底板上的脚踏开关来控制。仪表盘能够精确的反映出机器的信息。 安静舒适的驾驶室 宽大的驾驶室为驾驶员提供一个舒适的工作环境。  驾驶室内外噪音低。  驾驶室能够提供高效加热和制冷控制，确保驾驶员的舒适性。  带有靠枕和悬浮，可全向调节的座椅可使你在工作中 感觉非常舒适。  易清扫的驾驶室地板。  驾驶室里安装有天线和两个扬声器，用于客户选装 收音机。 卓越的视野 306 拥有优越的可视性使驾驶员能清楚的看到工作装置和机器周边环境。  气动助力使前窗容易开启  可移动的驾驶室前端下部小窗  雨刮器安装在驾驶室侧柱上，不阻挡驾驶员视线  推土铲在上车架旋转到任何一个角度都可以看到，方便作业

#### 306 标配设备

动臂

标准斗杆

挖斗，斗容 0.22 m3，766 mm 宽， 5 个斗齿

挖斗侧刃

径向密封空气滤清器

燃油管路油水分离器

辅助液压阀（2 片)

两速行走阀

空调

灯，工具箱（1 个）

卡特单钥匙系统

门锁，油箱盖锁

喇叭

动臂抗漂移阀

回转制动器

配重，510 kg

卡特免维护电池

开启式驾驶室前窗

前窗雨刮器及清洗液

可移动的驾驶室底部小窗

驾驶室顶灯

杯架

资料袋

烟灰缸

收音机托架

双立体声音响及天线

可清洗的地毯

计时表

带头枕和悬浮的座椅

50 mm 宽安全带

具有浮动功能的推铲

下车架上的牵引机构

履带板，400 mm 宽带安装橡胶垫用螺纹孔的三齿履带板

电动再加油泵

电动燃油注油泵

可安装 GPS