楼层刚性防水套管

1、  管道施工应与土建密切配合，做好预留与预埋，管道穿越屋面、楼面时均应预埋防水套管。

2、  给排水管道穿越过现浇板、屋顶、剪力墙、柱子等处，均应预埋套管，有防水要求处应焊有防水翼环。套管尺寸一般比安装管大二档，排水管一般比安装管大一档。

3、  楼层套管高度应比设计楼板高出20-25mm。

4、  pvc-u立管穿越楼板时管道与楼板套管的缝隙采用细石混凝土两次捣实粉平，凡pvc-u排水管在楼板捣实的地坪上沿管道四周粉高20-25mm。

刚性防水套管

1、本图尺寸均以毫米计。
2、Ⅱ型刚性防水套管，适用于铸铁管，也适用于非金属管，但应根据采用管材的管壁厚度修正有关尺寸。
3、翼环及钢套管加工完成后，在其外壁均刷底漆一遍（底漆包括樟丹或冷底子油）。
4、Ⅱ型套管尺寸表内所列之材料重量为钢套管（套管长度L值按200mm计算）及翼环之重量。钢套管及翼环用A3材料制作，T42焊条焊接。
5、Ⅱ型套管穿墙处之墙壁，如遇非混凝土墙壁时应改用混凝土墙壁，其浇注混凝土范围，Ⅱ型套管应比翼环直径（D4）大200mm，而且必须将套管一次浇固于墙内。套管内的填料应紧密捣实。
6、Ⅱ型防水套管处的混凝土墙厚，应不小于200mm，否则应使墙壁一边或两边加厚，加厚部分的直径，最小应比翼环直径（D4）大200mm.

罩型通气管

说明：

1、通气管设计气体流速为5m/s，过滤（网、布）层气体平均流速为0.75m/s。

2、通气管按覆土层厚度（H3）0.0m、0.5m、1.0m三种设计，0.0m适用于南方地区，0.5m适用于中部地区，1.0适用于寒冷地区。

3、焊接后的除锈、防腐要求根据客户设计要求制作。

4、可根据设计要求制作不同材质的不锈钢罩型通气管。

02S404型钢制柔性防水套管

A型

1、当迎水面为腐蚀性介质时，可采用封堵材料将缝隙封堵。

2、套管穿墙处如遇非混凝土墙壁时，应局部改用混凝土墙壁，其浇注范围应比翼环直径（D5）大200，而且必须将套管一次浇固于墙内。

3、穿管处混凝土墙厚应不小于300，否则应使墙壁一边加厚或两边加厚，加厚部分的直径至少为D5+200。

4、套管的重量以L=300计算，如墙厚大于300时，应另行计算。

B型

1、柔性填料材料：沥青麻丝、聚苯乙烯板、聚氯乙烯泡沫塑料板。

2、密封膏：聚硫密封膏、聚胺脂密封膏。

3、套管穿墙处如遇非混凝土墙壁时，应局部改用混凝土墙壁，其浇注范围应比翼环直径（D5）大200，而且必须将套管一次浇固于墙内。

4、穿管处混凝土墙厚应不小于300，否则应使墙壁一边加厚或两边加厚，加厚部分的直径至少为D5+200。

5、套管的重量以L=300计算，如墙厚大于300时，应另行计算

吸水喇叭管及支架

说明：

1、圆度误差小于0.05(D、D1)。

2、大口端应进行打磨，去尖角、毛刺。

3、焊接后进行除锈、涂防腐漆，可根据客户设计要求制作。

4、可根据设计要求制作不同材质的不锈钢吸水喇叭管。

防爆地漏

用途：防爆地漏适用于新建或改建各类防空地下室中的扩散室、洗消间、防毒通道等需冲洗房间的排水地漏装置，经模拟核爆炸试验，达到五级人防的抗爆要求。

主要技术性能及要求：静压试验：≥1MPa

地漏平面及周边测试抗爆压力：3.5MPa

底部测试抗爆压力：1.5MPa

介质要求：无腐蚀及杂物的水，水温1～100℃

安装及使用：

1、该产品安装在人防工程的排水管道处，平时地漏处于开启状态，保证正常排水。战时地漏漏盖下降，逆时针旋紧后封闭排水口，防止冲击波，毒气进入人防区，并可遏止地下水倒灌。

2、地漏安装时，地漏体与下水管丝扣拧紧后再施工，上盖顶面应低于混凝土水平面5～10mm。

3、地漏安装使用后应定期进行清扫杂物。

4、地漏密封胶条每隔一年检查一次，长期使用发现地漏体密封面锈蚀，应除锈处理，并保养。

AY(SSJB)型压盖式松套伸缩接头

安装简要说明：AY(SSJB)型压盖式松套伸缩接头，适用于两边与管子插接，勿需焊接，结构合理，密封可靠，安装快速方便。 本产品材质可根据用户要求选用，特殊要求可来函来图定制。

BY（SSJB-3）型压盖式松套限位伸缩接头

BY（SSJB-3）型压盖式松套限位伸缩接头是在AY（ SSJB ）原有性能的基础上增设限位装置，在最大伸缩量处用双螺母锁定。管道在允许的伸缩量中可以自由伸缩，一旦超过其最大伸缩量就起到限位，这样就有效的确保管道的安全运行，特别适用于有振动或有一定斜度及在拐弯的管路中的连接。两边与管道焊接，安装时松开压盖螺母，调整至安装长度后把两端的短管与管道焊接，最后用对角均匀拧紧螺母，调整好防拉脱螺母即可。安装简要说明：BY（SSJB-3）型压盖式松套限位伸缩接头，适用于两边均与管道焊接，安装时松开压盖螺母，调整至安装长度后把两端的短管与管道焊接，最后用对角法均匀拧紧螺母，调整好防脱螺母即可。  本产品材质可根据用户要求选用，特殊要求可来函来图定制。

CF（VSSJAFG）型单法兰松套传力接头

CF（VSSJAFG）型单法兰松套传力接头由法兰式松套伸缩接头和短管法兰、传力螺杆等构件组成。它能传递被连接件的压力推力（盲板力）和补偿管路安装误差，不能吸收轴向位移，主要用于与泵、阀门等附件的松套连接。 本产品适用于输送海水、淡水、冷热水、饮用水、生活污水、原油、燃油、润滑油、成品油、空气、煤气、温度不高于250度的蒸汽和颗粒粉状等介质。我厂生产的传力接头是集国内外同类产品的成功经验，潜心研究出的一种工艺先进，安装使用方便的管道设备。其中大中口径的单法兰松套传力接头是我富淳的拳头产品之一，尤其在设计和生产大口径传力接头方面，在国内外已处于绝对领先水平。    优点：安装简单方便、方便阀门安装。 特点：一边法兰、一边焊接方式。

C2F（VSSJAF）型双法兰松套传力接头

产品适用于输送海水、淡水、冷热水、饮用水、生活污水、原油、燃油、润滑油、成品油、空气、煤气、温度不高于250度的蒸汽和颗粒粉状等介质。我厂生产的传力接头是集国内外同类产品的成功经验，潜心研究出的一种工艺先进，安装使用方便的管道设备。其中大中口径的双法兰松套传力接头是我富淳的拳头产品之一，尤其在设计和生产大口径传力接头方面，在国内外已处于绝对领先水平。

优点：安装简单方便、方便阀门安装、可承受管线的轴向拉力。    特点：双法兰连接方式。

CC2F（VSSJAFC）型可拆式双法兰传力接头

本产品适用于输送海水、淡水、冷热水、饮用水、生活污水、原油、燃油、润滑油、成品油、空气、煤气、温度不高于250度的蒸汽和颗粒粉状等介质。我厂生产的传力接头是集国内外同类产品的成功经验，潜心研究出的一种工艺先进，安装使用方便的管道设备。其中大中口径的可拆式双法兰传力接头是我富淳的拳头产品之一，尤其在设计和生产大口径传力接头方面，在国内外已处于绝对领先水平。       优点：安装简单方便、方便阀门安装。    特点：双法兰连接方式。

AF(VSSJA)型法兰式松套伸缩接头

AF(VSSJA)型法兰式松套伸缩接头工作原理：松套伸缩节安装在管道上后，拧紧螺母弹性密封圈，在螺母压盖的作用下依靠相互斜度，紧压在管子外圈起到密封和连接作用。当温度变化时管子能在接头中间自由的伸缩，当地基下沉，管子能偏斜，并确保密封无渗漏，从而起到自动补偿之目的。

安装简要说明：AF(VSSJA)型法兰式松套伸缩接头，适用于一边与法兰连接，一边与管子插接，勿需焊接，结构合理，密封可靠，安装快速方便

BF（VSSJA-1）型单法兰松套限位伸缩接头

安装简要说明：BF（VSSJA-1）型单法兰松套限位伸缩接头适用于一边与法兰连接，一边与管道焊接，安装时调整产品两端与管道或法兰的安装长度，对角依次均匀拧紧压盖螺栓，再调整好限位螺母，这样就能让管道在伸缩量范围内可以自由伸缩，锁定伸缩量，确保管道的安全运行。  本产品材质可根据用户要求选用，特殊要求可来函来图定制

B2F（VSSJA-2）型双法兰松套限位伸缩接头

我厂生产的伸缩接头是集国内外同类产品的成功经验，潜心研究出的一种工艺先进，安装使用方便的管道设备。其中大中口径的双法兰式限位伸缩接头是我富淳的拳头产品之一，尤其在设计和生产大口径伸缩接头方面，在国内外已处于绝对领先水平。

安装简要说明：B2F（VSSJA-2）型双法兰松套限位伸缩接头适用于两边均与法兰连接，安装时调整产品两端与法兰的连接长度，对角依次均匀拧紧压盖螺栓，再调整好限位螺母，这样就能让管道在伸缩量范围内可以自由伸缩，锁定伸缩量，确保管道的安全运行。本产品材质可根据用户要求选用，特殊要求可来函来图定制

电气密闭或防护密闭套管

1、管道材料由设计决定。

2、防护密闭穿墙管需另加抗力片。

3、密闭肋A.B   C.D.E厚为3-10mm，与镀锌钢管双面焊接，同时应与结构钢筋焊牢。

抗力套管

1、本图用于防护密门门板墙上的电缆明线穿墙，也适用于其它位置电缆线穿越防护密闭墙。

2、抗力片电缆槽口宽d0必需严格按电缆处理后的外径开设，槽口必需光滑。

3、铠装电缆穿密闭管时不得剥去铠装。

镀锌斜套管

金华市婺城区富淳金属防水套管厂是一家专业从事刚性、柔性防水套管及管道特殊件的生产型企业。主要产品有：楼层刚性防水套管、不锈钢柔性防水套管、S312型柔性防水套管、02S404型柔性防水套管、02S403罩型通气管、弯管型通气管、通风管、吸水喇叭管支架、喇叭口、鸭嘴阀、钢制伸缩器、传力接头、伸缩接头、卡箍式柔性管接头、可曲挠橡胶软接头、防爆地漏、平焊法兰室内管道支架及吊架、管卡、检修人孔、液位仪预埋管件、05S804型蓄水池钢梯，并可根据客户的不同需求定制各类不定型以及特殊材质的管道特殊件。并严格按照国家标准规范设计生产，具有安装维修方便、性能优越、使用寿命长等功效。

本厂产品广泛用于供水、排水、电力、冶金、城建、石油、化工、环保、污水处理等各大中型企业等领域的供排水事业建设中。产品畅销全国二十几个省市、自治区，受到用户的一致好评。“富淳品质，信誉全球”是富淳人永远的追求，富淳人本着“我们不满足于今天”的企业精神，与时俱进，不断创新，为使富淳成为具有国内外同行企业先进水平的管道配件制造企业而努力，不断为用户提供优质产品。

至诚至信、互惠互利、共同发展，以一流的技术、一流的产品、一流的服务与大家携手共创美好未来！

05S804蓄水池钢梯

1、h为覆土厚度。

2、h1为顶板厚度。

3、h2为底板厚度。

4、钢梯及预埋件除锈后涂无毒环氧漆，一道底漆两道面漆。

5、选用者也可根据当地的实际情况与相应标准选用包塑钢梯或采用不锈钢钢梯。

6、本厂可根据客户图纸设计要求制作不同规格、材质的钢梯

弯管型通气管

1、通气管设计过滤（网、布）层气体平均流速为0.75m/s。

2、通气管按覆土层厚度（H1）0.0m、0.5m、1.0m三种设计，0.0m适用于南方地区，0.5m适用于中部地区，1.0适用于寒冷地区。

3、焊接后的除锈、防腐要求根据客户设计要求制作。

4、可根据设计要求制作不同材质的不锈钢弯管型通气管

不锈钢柔性防水套管

可根据设计要求制作不同材质的不锈钢柔性防水套管。

金华市婺城区富淳金属防水套管厂是一家专业从事刚性、柔性防水套管及管道特殊件的生产型企业。主要产品有：楼层刚性防水套管、不锈钢柔性防水套管、S312型柔性防水套管、02S404型柔性防水套管、02S403罩型通气管、弯管型通气管、通风管、吸水喇叭管支架、喇叭口、鸭嘴阀、钢制伸缩器、传力接头、伸缩接头、卡箍式柔性管接头、可曲挠橡胶软接头、防爆地漏、平焊法兰室内管道支架及吊架、管卡、检修人孔、液位仪预埋管件、05S804型蓄水池钢梯，并可根据客户的不同需求定制各类不定型以及特殊材质的管道特殊件。并严格按照国家标准规范设计生产，具有安装维修方便、性能优越、使用寿命长等功效。　　本厂产品广泛用于供水、排水、电力、冶金、城建、石油、化工、环保、污水处理等各大中型企业等领域的供排水事业建设中。产品畅销全国二十几个省市、自治区，受到用户的一致好评。“富淳品质，信誉全球”是富淳人永远的追求，富淳人本着“我们不满足于今天”的企业精神，与时俱进，不断创新，为使富淳成为具有国内外同行企业先进水平的管道配件制造企业而努力，不断为用户提供优质产品。 至诚至信、互惠互利、共同发展，以一流的技术、一流的产品、一流的服务与大家携手共创美好未来！

S312型双压兰柔性防水套管

1 、本图尺寸均以毫米来计。

2 、柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物。

3 、套管部分加工完成后，在其外壁均刷底漆一遍（底漆包括樟丹或冷底子油）。外层防腐由设计决定。

4 、套管穿墙处之墙壁，如遇非混凝土墙壁时应改用混凝土墙壁，其浇注混凝土范围应比翼环直径（ D6 ）大 200mm ，而且必须将套管浇固与墙内。

5 、穿管处之混凝土墙厚应不小于 300mm 否则应使墙壁一边加厚或两边加厚。加厚部分的直径最小应比翼环直径（ D6 ）大 200mm 。

6 、套管的材料重量是按墙厚 L 值为 300mm 计算，如墙厚大于 300mm 应另行计算。

7 、套管部件焊接材料，用 A3 材料制作， T42 焊接。

加长型柔性防水套管

注：订货时注明管子外径，大于DN1400、墙厚大于或小于300mm的产品可订制加工。我厂生产的防水套管是根据建筑科学研究院研制设计的S312、02S404标准图集制造的。柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物；刚性防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处要求一般防水的构筑物；柔性及刚性防水套管穿墙处之墙壁，如遇非混凝土时应改用混凝土墙壁，而且必须将套管一次凝固于墙内；防水套管施用于建筑、化工、钢铁、自来水、污水处理等单位。

镀锌刚性防水套管
说明：
1、本图尺寸均以毫米计。
2、Ⅱ型刚性防水套管，适用于铸铁管，也适用于非金属管，但应根据采用管材的管壁厚度修正有关尺寸。
3、翼环及钢套管加工完成后，在其外壁均刷底漆一遍（底漆包括樟丹或冷底子油）。
4、Ⅱ型套管尺寸表内所列之材料重量为钢套管（套管长度L值按200mm计算）及翼环之重量。钢套管及翼环用A3材料制作，T42焊条焊接。
5、Ⅱ型套管穿墙处之墙壁，如遇非混凝土墙壁时应改用混凝土墙壁，其浇注混凝土范围，Ⅱ型套管应比翼环直径（D4）大200mm，而且必须将套管一次浇固于墙内。套管内的填料应紧密捣实。
6、Ⅱ型防水套管处的混凝土墙厚，应不小于200mm，否则应使墙壁一边或两边加厚，加厚部分的直径，最小应比翼环直径（D4）大200mm.