产

品

确

认

书

| 供应商单位名称： | 深圳市康捷通讯科技有限公司 |
| --- | --- |
| 产品型号： | TQC-DVB-1.5XXFR-00T118 |
| 设计部门负责人签名： | 尤家彬 |
| 质检部门负责人（QC）签名： | 魏小宋 |
| 客户单位名称： | 深圳麦思美科技有限公司 |
| 客户确认负责人签名： |  |

产 品 主 要 技 术 参 数

| 型 号 | TQC-DVB-1.5XXFR-00T118 | Model | TQC-DVB-1.5XXFR-00T118 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要技术指标 | Main Technical Specifications |
| 频率范围（MHz） | 174-230/470-862 | Frequency Range（MHz） | 174-230/470-862 |
| 频带宽度（MHz） | 56/392 | Bandwidth（MHz） | 56/392 |
| 电压驻波比 | ≤1.8 | VSWR | ≤1.8 |
| 增益（dBi） | 3.15 | Gain（dBi） | 3.15 |
| 最大功率（W） | 50 | Max Input power（W） | 50 |
| 输入阻抗（Ω） | 75 | Input Impedance（Ω） | 75 |
| 极化形式 | 垂直极化 | Polarization Type | Vertical |
| 天线长度（mm） | 118 | Antenna Length（mm） | 118 |
| 接口形式 | F-J | Connector Type | F-J |
| 电缆长度（m） | 1.5 | Line Length（m） | 1.5 |

1.5米小吸盘细竿天线

TQC-DVB-1.5XXFR-00T118

检验报告

| 天线名称 | 1.5米小吸盘细竿天线 | 型号规格 | TQC-DVB-1.5XXFR-00T118 |
| --- | --- | --- | --- |
| 天线数量 | 5支 |
| 检验起止日期 | 2010年04月06日━2010年04月06日 |
| 生产日期 | 2010年04月06日 |
| 检验起点 | 康捷检测中心 |
| 检验环境 | 温度:25° | 相对温度:65° | 气压: 101 Kpa |
| 检验依据 | GB9410-88移动通信天线通用技术规范 YD/T1059-2000移动通信系统基站天线技术条件企业技术指标 康捷企业技术文件 |
| 主要检测设备及测量仪器 | ADVANTEST/R3765HB矢量网络分析仪 AV1481C合成扫频仪 HP8594E频谱分析仪 信号发生源 天线转达台 IR023AI对数周期天线 |
| 检验概况分析 | 频率范围 (MHz) | 174-230/ 470-862 | 增益 (dB) | 3.15 | 极化形式 | 垂直 |
|  | 频带宽度 (MHz) | 56/392 | 额定功率（W） | 50 | 天线长度 （mm） | 118 |
|  | 电压驻波比(VSWR) | ≤1.8 | 输入阻抗（Ω） | 75 | 接口形式 | F-J |
| 检验结论 | 所检项目合格 |
| 编制 | 周湘林 2010年04月06日 |
| 审核 | 尤家彬 | 职务 | 技术高工 2010年04月06日 |
| 批准 | 魏小宋 | 职务 | 生产主管 2010年04月06日 |