室内吸顶天线（双锥）

Indoor Ceiling Antennas

| 型 号 | TQJ-800/2500-3/5 |
| --- | --- |
| 电 性 能 指 标 |
| 频率范围 VSWR 输入阻抗 增益 极化形式 最大功率 雷电防护 输入接口 | 800-960/1710-2500MHZ ≤1.4 50Ω 3/5dBi 垂直极化 50W 直流接地 N型阴头 |
| 机 械 指 标 |
| 尺寸 重量 工作温度 天线罩材料 | Φ160×143mm 0.3kg -40℃~+70℃ 防紫外线ABS |
| Model | TQJ-800/2500-3/5 |
| Electrical Specifications |
| Frequency Range VSWR Input Impedance Gain Polarization type Max power Lightning Protection Connector type | 800-960/1710-2500MHZ ≤1.4 50Ω 3/5dBi Vertical Polarization 50W DC ground N Female |
| Mechanical Specifications |
| Dimension Weight Working Temperature Radome material | Φ160×143mm 0.3kg -40℃~+70℃ UV Protected ABS |

- 安装说明：在天花板上钻一个直径为35mm的孔，

用紧固螺母将天线固定在天花板上，要求天花板

厚度不超过20mm。

- 贮藏运输：A、存贮在常温，干燥的环境中；

B、搬运过程中应轻拿轻放，防雨防潮

- 注意：天线切勿接近火源等。

- Installation  instruction: In  accordance  with   the

installation sketch, drill a hole ofΦ35mm in the ceiling.

Screw the fixing nut to fasten the antenna on the ceiling.

The ceiling’s thickness is at most 20mm.

- Storage and transportation:

  - The antenna must be stored in room temperature

and dry environment;

  - Handle the antenna with care

- Attention: The antenna mustn’t be near to fire.

室内壁挂天线

Indoor hanging antenna

| Model | TDJ-800/2500-7/8 |
| --- | --- |
| Electrical Specifications |
| Frequency Range 800-960/1710-2500MHZ VSWR ≤1.4 Input Impedance 50Ω Gain 7/8dBi Polarization Vertical Horizontal Beamwidth 90°/ 75° Vertical Beamwidth 65° Electrical Downtilt 0° Front to Back Ratio ≥23dB Max,power 50W Connector Type N Female Intermediation IM3 ≤-107dBm Lightning Protection DC ground |
| Mechanical Specifications |
| Dimension 210×180×44mm Weight 0.6kg Working Temperature -40℃~+70℃ Radome material UV Protected ABS |
| 型 号 | TDJ-800/2500-7/8 |
| 电 性 能 指 标 |
| 频率范围 800-960/1710-2500MHZ 电压驻波比 ≤1.4 输入阻抗 50Ω 增益 7/8dBi 极化形式 垂直极化 水平波瓣宽度 90°/ 75° 垂直波瓣宽度 65° 电子下倾角 0° 前后比 ≥23dB 最大功率 50W 接口形式 N型阴头 三阶互调 ≤-107dBm 闪电保护 直流接地 |
| 机 械 指 标 |
| 尺寸 210×180×44mm 重量 0.6kg 工作温度 -40℃~+70℃ 天线罩材料 防紫外线ABS |

说 明 书                 SPECIFICATION

定向吸顶天线

Directional ceiling antenna

| Model | TDJ-800/2500-4/6 |
| --- | --- |
| Electrical Specifications |
| Frequency Range 800-960/1710-2500MHZ VSWR ≤1.4 Input Impedance 50Ω Gain 4/6dBi Polarization Vertical Horizontal Beamwidth 115°±15°/ 85°±15° Vertical Beamwidth 120°/ 80° Electrical Downtilt 0° Front to Back Ratio ≥23dB Max,power 50W Connector Type N Female Intermediation IM3 ≤-107dBm Lightning Protection DC ground |
| Mechanical Specifications |
| Dimension 186×80mm Weight 0.36kg Working temperature -40℃~+70℃ Radome material UV Protected ABS |
| 型 号 | TDJ-800/2500-4/6 |
| 电 性 能 指 标 |
| 频率范围 800-960/1710-2500MHZ 电压驻波比 ≤1.4 输入阻抗 50Ω 增益 4/6dBi 极化形式 垂直极化 水平波瓣宽度 115°±15°/ 85°±15° 垂直波瓣宽度 120°/ 80° 电子下倾角 0° 前后比 ≥23dB 最大功率 50W 接口形式 N型阴头 三阶互调 ≤-107dBm 闪电保护 直流接地 |
| 机 械 指 标 |
| 尺寸 186×80mm 重量 0.36kg 工作温度 -40℃~+70℃ 天线罩材料 防紫外线ABS |

说 明 书                 SPECIFICATION

对数周期天线（8/9）

Logarithm Cycle Antenna

| Model | TDJ-800/2500-8/9 |
| --- | --- |
| Electrical Specifications |
| Frequency Range 800-960/1710-2500MHZ VSWR ≤1.4 Input Impedance 50Ω Gain 8/9dBi Polarization Vertical Horizontal Beamwidth 90°/ 75° Vertical Beamwidth 60°/ 55° Front to Back Ratio ≥23dB Max,power 100W First Below Null-Fill ＜20dB Connector Type N Female Intermediation IM3 ≤-107dBm Lightning Protection DC ground |
| Mechanical Specifications |
| Dimension 300×210×65mm Weight 0.9kg Working temperature -40℃~+70℃ Radome material UV Protected ABS |
| 型 号 | TDJ-800/2500-8/9 |
| 电 性 能 指 标 |
| 频率范围 800-960/1710-2500MHZ 电压驻波比 ≤1.4 输入阻抗 50Ω 增益 8/9dBi 极化形式 垂直极化 水平波瓣宽度 90°/ 75° 垂直波瓣宽度 60°/ 55° 前后比 ≥23dB 最大功率 100W 波瓣电平 ＜20dB 接口形式 N型阴头 三阶互调 ≤-107dBm 闪电保护 直流接地 |
| 机 械 指 标 |
| 尺寸 300×210×65mm 重量 0.9kg 工作温度 -40℃~+70℃ 天线罩材料 防紫外线ABS |

说 明 书                 SPECIFICATION

对数周期天线（10/11）

Logarithm Cycle Antenna

| Model | TDJ-800/2500-10/11 |
| --- | --- |
| Electrical Specifications |
| Frequency Range 800-960/1710-2500MHZ VSWR ≤1.4 Input Impedance 50Ω Gain 10/11dBi Polarization Vertical Horizontal Beamwidth 65°/ 50° Vertical Beamwidth 50°/ 40° Front to Back Ratio ≥25dB Max,power 100W First Below Null-Fill ＜21dB Connector Type N Female Intermediation IM3 ≤-107dBm Lightning Protection DC ground |
| Mechanical Specifications |
| Dimension 440×210×65mm Weight 1.1kg Working temperature -40℃~+70℃ Radome material UV Protected ABS |
| 型 号 | TDJ-800/2500-10/11 |
| 电 性 能 指 标 |
| 频率范围 800-960/1710-2500MHZ 电压驻波比 ≤1.4 输入阻抗 50Ω 增益 10/11dBi 极化形式 垂直极化 水平波瓣宽度 65°/ 50° 垂直波瓣宽度 50°/ 40° 前后比 ≥25dB 最大功率 100W 波瓣电平 ＜21dB 接口形式 N型阴头 三阶互调 ≤-107dBm 闪电保护 直流接地 |
| 机 械 指 标 |
| 尺寸 300×210×65mm 重量 1.1kg 工作温度 -40℃~+70℃ 天线罩材料 防紫外线ABS |

说 明 书                 SPECIFICATION

七单元八木天线

主要技术参数                               Main Technical Specifieations

| 频率范围 | 800～2500MHz |
| --- | --- |
| 电压驻波比 | ≤1.4 |
| 增益 | 10dBi |
| E面半功率角 | 50° |
| H面半功率角 | 61° |
| 前后比 | ＞15dB |
| 输入阻抗 | 50Ω |
| 功率容量 | 100W |
| 单元数 | 7单元 |
| 闪电保护 | 直流接地 |
| 接口形式 | TNC阳头 |
| 电缆长度 | 10m |
| 电缆插损 | 3dB |
| 环境温度 | —40℃—+60℃ |
| 环境温度 | 5%-95% |
| Frequency Range | 800～2500MHz |
| VSWR | ≤1.4 |
| Gain | 10dBi |
| E-plane-3B Beam width | 50° |
| H-plane-3B Beam width | 61° |
| Front Impedance | ＞15dB |
| Input Impedance | 50Ω |
| Rated Power | 100W |
| Element | 7 units |
| Lightning Protection | Direct Ground |
| Connector Type | TNC Male |
| Cable Length | 10m |
| Cable loss | 3dB |
| Ambient temperature | —40℃—+60℃ |
| Ambient humidity | 5%-95% |

安装示意图    Installation Demonstrations

| 序号Order | 名称 Object Name | 数量QTY | 备注Remark |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | U形码（M6×60×73）Ubolt（M6×60×73） | 2 |  |
| 2 | 平垫6 Flat washer 6 | 4 |  |
| 3 | 弹垫6 Split spring washer 6 | 4 |  |
| 4 | 六角螺母 M6 Hex nut M6 | 4 |  |

说明：

  - 天线安装时，通信方向不得有阻挡物，天线离杆状金属物件应大于1米。

  - 电缆与天线连接，并固定于支撑杆后垂下。

  - 天线电缆不得悬挂重物，用力拉扯，扭曲。

  - 严禁将电缆用照明电线加长，需要加长或维修时，请各客户与当地邮电部门或本公司及办事处联系。

Notes：

  - Any obstruction can’ t be in the way of telecommunication direction. Any metallic rod must be away form antenna more than one meter.

  - Antenna cable must be connected with antenna and tied to the support to the support pole,suspends naturally.

  - Anyenna cable must be connected with antenna and tied to the support to the support pole, suspends naturally.

Strictly prohibit from extending the cable with lighting cord. When extession or maintenance needed, please feel free to contact our compa

十单元八木天线

主要技术参数                               Main Technical Specifieations

| 频率范围 | 800～2500MHz |
| --- | --- |
| 电压驻波比 | ≤1.4 |
| 增益 | 12dBi |
| E面半功率角 | 50° |
| H面半功率角 | 60° |
| 前后比 | ＞15dB |
| 输入阻抗 | 50Ω |
| 功率容量 | 100W |
| 单元数 | 10单元 |
| 闪电保护 | 直流接地 |
| 接口形式 | TNC阳头或按客户要求 |
| 电缆长度 | 10m (SYV-50-3) |
| 电缆插损 | 2.75dB |
| 环境温度 | —40℃—+60℃ |
| 环境温度 | 5%-95% |
| Frequency Range | 800～2500MHz |
| VSWR | ≤1.4 |
| Gain | 12dBi |
| E-plane-3B Beam width | 50° |
| H-plane-3B Beam width | 60° |
| Front Impedance | ＞15dB |
| Input Impedance | 50Ω |
| Rated Power | 100W |
| Element | Ten Unit |
| Lightning Protection | DC gound |
| Connector Type | TNC-J |
| Cable Length | 10m (SYV-50-3) |
| Cable loss | 2.75dB |
| Ambient temperature | —40℃—+60℃ |
| Ambient humidity | 5%-95% |

安装示意图    Installation Demonstrations

| 序号Order | 名称 Object Name | 数量QTY | 备注Remark |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | U形码（M6×60×73）Ubolt（M6×60×73） | 2 |  |
| 2 | 平垫6 Flat washer 6 | 4 |  |
| 3 | 弹垫6 Split spring washer 6 | 4 |  |
| 4 | 六角螺母 M6 Hex nut M6 | 4 |  |

说明：

- 天线安装时，通信方向不得有阻挡物，天线离杆状金属物件应大于1米。

- 电缆与天线连接，并固定于支撑杆后垂下。

- 天线电缆不得悬挂重物，用力拉扯，扭曲。

- 严禁将电缆用照明电线加长，需要加长或维修时，请各客户与当地邮电部门或本公司及办事处联系。

Notes：

- Any obstruction can’ t be in the way of telecommunication direction. Any metallic rod must be away form antenna more than one meter.

- Antenna cable must be connected with antenna and tied to the support to the support pole,suspends naturally.

- Anyenna cable must be connected with antenna and tied to the support to the support pole, suspends naturally.

- Strictly prohibit from extending the cable with lighting cord. When extession or maintenance needed, please feel free to contact our company or our branch..