微生物降解环保厕所技术简介

- 产品名称: 微生环保厕所

- 产品型号：TRWS

三、  工作原理：

排泄物进入发酵槽，排放物通过自动开启便盆进入发酵槽，通过螺旋推进器转动将初期配料木屑和粪便混合搅拌，再依靠微生物作用，通过自动温控发酵槽，温度达到最佳使用温度。将粪便、尿液通过我公司固液分离技术（微生物降解发酵槽排液通风装置专利号：ZL 2005 2 0088516 .2）使得粪尿分离。剩余的固体成分在微生物的作用下分解，从而达到粪便完全分解的功效，以CO2、 H2O的气体和水的形成分离。无需清掏、清运，降解率为99%，因此这种厕所具有无污染、不用水冲、无排放物、易于管理。

四、产品特点：

天润环保科技有限公司开发的微生物厕所是最新一代环保厕所。其领先于本行业的新技术主要表现在：

1、微生物菌种：我们采用的菌种是中国科学院微生物研究所在综合分析了上述菌种后，重新研究和培育驯化的最新一代菌种。它的分解能力比引进的菌种要快2-3倍。实验表明，容量为100人次的排泄物，菌种只需4-8小时就可充分降解完成。

2、发酵槽恒湿技术：我们的发酵槽是在总结了所有的经验和教训后，有高级工程师进行了专门的设计，在槽底使用了固液分离和通

风技术。使微生物始终存活在一个恒温、恒湿的环境里。大大提高了使用人次和微生物及载体的使用寿命。实验数据表明，一个厕位每天使用100人次，微生物和载体一年不用更换。

3、公司采用高智能人性化设计；我们的微生物环保厕所全部运行过程都是在微电脑控制下自动完成。管理者只需保证清洁卫生就可以。

4、 能够摆脱水源，无需清掏，方便管理人员的日常管理，此类产品科技含量高，特别适用于景区，城市等人口密集处。

五、菌种更换时间：

微生物菌种及载体平均一年左右更换。

六、每人次使用费用、日耗电量：

24小时使用：平均耗电量每厕位每24小时在3度左右。

七、微生物型内室介绍（标准型）

1、内室尺寸：1．3ｍ×１．5ｍ。

2、地面：大理石地面，不锈钢自动开启盆，地面作防滑处理。

3、内室墙面：优质彩钢板，厚度均为１ｍｍ以上，有防火、防腐、防划、防撞击等优点。

４、  房顶：为优质塑钢吊顶，美观、大方。

５、  内室配置：男用小便器、净手盆、照明灯、换气扇、垃圾桶、手纸盒、扶手、衣帽钩、化妆镜。

6、具体尺寸的大小或材料的选择，可根据不同用户的需求而定。

注：可根据不同用户需要，选择整体铝塑板或整体不锈钢内。

八、 房体外墙介绍：

特点：

1、耐气候性／能长久保持外观；

2、耐久性能／保持稳定的强度；

3、阻燃性／让人们远离火灾；

4、隔音性／隔离噪音 。

用户可根据周围环境，选则不同图案、不同颜色。使之与周围环境相和谐。

九、主体框架的结构：

我公司所选用主体结构，均为国标钢材，根据房体的大小特选用国标方管（Ф50－100）焊接而成。方管经过彻底除锈后进行防腐处理，处理后的结构使用，寿命均在20年以上。这样就会延长厕所使用寿命。