CA-2100A天然气报警器中文液晶显示，报警优先于故障，先浓度检测报警，再探测器故障报警。CA-2100A天然气报警器主要由CA-2100A气体报警控制器与CA-217A-B点型可燃气体探测器配套使用，其传感器采用进口催化燃烧式传感器，并且自动零点校正。可避免长期工作的零点漂移引起的测量误差。

CA-2100A天然气报警控制器特点：

◆系统最大容量：2路；巡检方式工作；

◆4~20mA标准信号传输：电源正极，电源负极，信号线IO

◆3位数码管显示接入探测器的浓度数据，4位数码管显示时间

◆两极报警，低报：10%~25% LEL可调， 高报: 26%~99% LEL可调

◆报警优先于故障，探测器故障报警，报警自动保持;

◆CA-217A-B型点型可燃气体探测器配套使用；

◆采用RS485工业现场总线，防雷保护。

技术指标

◆量程指示：0-100%LEL

◆工作方式：自动巡检

◆报警声音：110声音报警；120声音故障

◆报警功能：2级报警，可自由设置一级报警点

◆输出电压  DC24V@500mA（给探测器供电）

◆工作电压  AC220V/50Hz

◆通信距离：≤1000米

◆采样速率：＜4路/秒 报警声音

◆最大容量：2路

◆显示误差：不超过±5％

◆显示功能：数码管轮流显示

◆使用环境：温度-10℃～+50℃　相对湿度30％～95％

◆尺　　寸：290*210*85mm

◆重　　量：约3kg

CA-217A-B点型可燃气体探测器特点：

◆采用先进的进口催化燃烧式传感器。

◆性能稳定，灵敏可靠，使用寿命长。

◆抗中毒性能好，抗干扰能力强。

◆零飘小。可长期工作。

◆过流保护，反极性保护。

◆RS485通信接口。可与本公司生产的CA一21 00系列控制器配套使用。

◆工作电压范围宽：DC l0V—DC30V。

CA-217A-B点型可燃气体探测器技术指标

◆检测范围：0-100%LEL

◆检测原理：催化燃烧式

◆检测方式：自然扩散式

◆检测气体：天然气

◆检测误差：±3%LEL

◆响应时间：≤15s

◆传输距离：＜1500m

◆环境温度：-20℃～+50℃

◆相对湿度：30%～95%

◆传感器寿命：3年

◆工作压力：（86～106）kPa

◆进线接口：1/2英寸内螺纹

◆防爆级别：ExdIICT6（隔爆型）

◆通信方式：RS485

◆外型尺寸：150×130×63mm

◆重    量：  1kg

CA-2100系列可燃气体报警器是检测除乙炔、柴油以外所有的可燃气体，其传感器有0-100%LEL检测范围，1%LEL高分辨率，自动校正零点，可避免长期工作的零点漂移引起的测量误差。济南聚鑫安防公司CA-2100系列可燃气体报警器一直致力于联动系统等相关产品的市场推广、应用集成、技术支持等工作，产品广泛应用于燃气、石油化工、煤炭、电力、制药、冶金焦化等行业。