产品详细说明：

基本规格 规格 bizhub 423 类型 控制台式 颜色支持 黑白 复印分辨率 扫描 600dpi 打印 1800dpi (模拟)x 600dpi 灰度级 256级 内存容量 （标准/最大） 2048MB 硬盘 250GB （选配） 原稿类型 纸张、书本、三维物体 最大原稿尺寸 A3 (11"x 17") 输出尺寸 A3至A5、B6S1、A6S1厚纸 非复印区域 顶部：4.2 mm或以下，底部：3.0 mm或以下， 两侧 3.0 mm或以下 预热时间 （主电源开启/关闭） 12秒/ 30秒 首页复印时间 （A4横向） 3.6秒 复印速度 （A4横向） 42 ppm 复印缩放倍率 等倍 1:1 ±0.5%或以下 比例放大 1:1.154/1.224/1.414/2.000 比例缩小 1:0.866/0.816/0.707/0.500 预设 3个定制设置 缩放 25-400% （以0.1 %为增量） 纵横单独设置 25-400% （以0.1 %为增量） 纸张容量 （80 g/m2纸张） 500张x2个纸盒（主机） 150张多功能手送托盘 纸张克重 纸盒1-2 60-90g/m2 多功能手送托盘 60-210g/m2 连续复印 1-9,999张 自动双面器 类型 无堆叠纸张尺寸：宽/ 139.7-297mm(5.5"-11"), 长/ 158-431.8mm (6.25"-17")纸张克重：60-90a/m2 电源要求 AC220-240V 7A (50-60Hz) 最大功耗 1.5kW或以下 尺寸 [宽]X [深]X [高]623x799x816mm 重量 78kg

打印规格（标配）

类型 内置型 CPU MPC8533E (667MHz) 内存 与复合机共享 打印速度 与复印速度相同（使用相同原稿时 硬盘 250GB (与复合机共享） 打印分辨率 1800dpi (模拟)x 600dpi 协议 TCP/IP、 IPX/SPX (支持NDS)、 SMB (NetBEUI)、LPD、IPP1.1、SNMP、 HTTP 支持的操作系统 Windows 2000 SP3/XP/XP 64bit/ Vista/Vista 64bit/Win7 Server2003/ Server2003 64bit/ Server2008/ Server2008 64bit Mac OS 9.2 (PPD)/X 10.2,3,4,5/10.4,5 Intel、Linux 字体 PCL 80种字体 PS 137种字体 接口 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T

扫描规格（标配）

形式 全彩色扫描仪 接口 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 驱动程序 TWAIN驱动程序、硬盘TWAIN驱动程序 协议 TCP/IP (FTP, SMB, SMTP) 扫描速度（A4横向 黑白/彩色 70/70opm (300dpi) 扫描尺寸 最大A3 输出格式 TIFF、 PDF、压缩PDF、 JPEG 扫描分辨率 200dpi/300dpi/400dpi/600dpi 拉扫描 100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi

互联网传真规格（标配）

协议 SMTP/POP3, TCP/IP 连接模式 全双工模式 发送纸张尺寸 A3, B4, A4 接收纸张尺寸 最大A3 分辨率 黑白 200 x 100dpi、 200 x 200dpi. 400 x 400dpi、600 x 600dpi 彩色/灰阶 200 x 200dpi 、 400 x 400dpi. 600 x 600dpi 接口 Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) 彩色 支持彩色互联网传真 数据格式 TIFF 彩色/灰阶 TIFF (RFC3949 Profile-C)

※ 需选购硬盘组件HD-516

传真规格（选配）

通信标准 Super G3 兼容线路 公共电话线路、传真通信线路 行密度 G3 8x3.85、8x7.7、16 x 15.4行/ mm、600 x 600dpi 发送纸张尺寸 最大A3 接收纸张尺寸 最大A3 调制解调器速率 2.4 kbps - 33.6kbps 压缩 MH/MR/MMR/JBIG 发送纸张尺寸 最大A3 接收纸张尺寸 最大A3 传输速度 约3秒 扫描速度 （A4横向） 1.0秒（A4 /精细模式） 内存 与复合机共享 快捷拨号数 2,000 程序拨号数 400 群组拨号数 100

※ 需选购传真组件FK-508。免责声明：
1、上述产品技术规格若有变更恕不另行通知。
2、具体规格信息，请联系东芝销售代表。