大功率纯后级功放

功能描述

1、设有RCA插口，XLR插口，非常适用大、中、小型公共场合广播使用

2、设有100V、70V定压输出和4~16Ω定阻输出

3、输出音量可调节

4、5单元LED工作状态显示：电源“POWER”、信号“SINGNAL”、消顶“CLIP”、保护“PROT”、高温“TEMP”，便于观察机器工作情况

5、具有完善的输出短路保护和超温保护功能

6、散热风扇强制启动

中文性能规格参数表

| 设备型号 | P-3000 | P-3500 | P-4000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定输出功率 | 1000W | 1500W | 2000W |
| 输出方式 | 4-16 ohms(Ω)定阻输出 |
|  | 1000W | 70V(4.9 ohms(Ω)) 100V(10 ohms(Ω))定压输出 |
|  | 1500W | 70V(4.9 ohms(Ω)) 100V(10 ohms(Ω))定压输出 |
|  | 2000W | 70V(3.3 ohms(Ω)) 100V(6.7 ohms(Ω))定压输出 |
| 线路输入 | 10k ohms(Ω) < 1V ,不平衡 |
| 线路输出 | 10k ohms(Ω) 0.775V (0 dB) ,不平衡 |
| 频率响应 | 50 Hz ~ 18k Hz (± 1.5 dB) |
| 非线性失真THD | <0.5% at 1kHz,1/3的额定输出功率 |
| 信号噪声比S/N | >105 dB |
| 阻尼系数 | 600 |
| 电压上升率 | 40V/uS |
| 输出调整率 | < 3 dB,从无信号静态工作状态到满负荷工作状态 |
| 功能控制 | 音量调节一个,电源开关一个 |
| 冷却方式 | DC 12V FAN强制风冷方式 |
| 指示灯 | 电源:‘POWER’,消顶:‘CLIP’,信号:‘SINGNAL’,保护:‘PROT’,高温:‘TEMP’ |
| 保护 | AC FUSE×20A | AC FUSE×20A | AC FUSE×25A |
|  | AC FUSE×1,负载短路,温度过高,直流输出,输出过载 |
| 电源线 | (3×1.5 mm2)×1.5M (标准) |
| 电源 | AC 220V ± 10% 50-60Hz |
| 电源消耗 | 1350W | 2000W | 2600 |
| 机器尺寸 | 133(H)×486(W)×483(D) mm |
| 包装箱尺寸 | 225(H)×610(W)×585(D) mm |
| 净重 | 25kg | 27kg | 32 |
| 毛重 | 27.5kg | 30kg | 37.08 |