便携式交互电子白板系统

互动你我 智慧未来

----国创之星智能蓝光板

让表达更充分、更容易、更生动

颠覆传统电子白板、一体机功能之革命成果！

汇集高端无线光电传输技术，让投影动起来！

本企业通过ISO9001-2008质量管理体系认证

全国免费服务热线：400-027-0898

产品与公司介绍 | 国创之星®智能蓝光板

湖北国创之星科技发展有限公司成立于2008年3月，从事多媒体显示应用及红外交互技术研发与生产，公司旗下自主知识产权国创之星®智能蓝光板是汇集海内外优秀技术团队多年的结晶，企业通过ISO9001-2008质量管理体系认证，且拥有多项中国专利及软件著作权。

国创之星®智能蓝光板也简称“免屏电子白板”、“便携式交互电子白板”系统可在幕布、普通书写板、墙壁、米黄推拉式黑板等任何介质上使用，用压感电子笔或者互动电子教鞭在投影区域直接操作计算机，可对视频、Flash、演示文档及教学课件等进行操作、标注、书写，使投影机投射出的投影画面变成“触摸屏”。

可广泛应用于电教“班班通”工程、多媒体教室、会议室、演示厅、培训室等多种场所。

功能优势

- 尺寸可自行变动的交互式电子白板（最大支持尺寸19-200英寸）

- 安装互动主机与屏幕无严格距离要求（互动主机与屏幕80公分可辐射触摸100寸范围，也可随投影机安装）

- 无须布线安装互动主机，通过蓝牙及无线网络传输数据（保障了传输的稳定和速度）

- 可随身携带的交互式电子白板（主机通过专业防震设计、内置微型排尘扇）

- 国内唯一内置2.45GRF高功率天线点对点真准传输且设置有自动跳频装置。（辐射功率大即传输速度快、且跳过周边无线电、磁场及金属干扰）

软件功能

标注功能

可直接对电脑屏幕上面打开的任何软件或文档进行标注、擦除；如PPT、文字课件、视频、图片等进行标注并擦除。

普通PPT超炫4D转换功能

对普通PPT进行导入生成超炫4D动画播放模式，让普通PPT动起来，随意点击回顾页面，并可同时使用标注、放大、聚光、橡皮擦功能。

超炫4D白板功能

可无限拖动使用白板或者点击翻页增加或者删除白板页面。

保存功能

开启软件可以使用保存键可以保存电脑操作的所有图像文件及PPT课件，也可以使用截屏进行操作。

录播功能

可以随意进行录制电脑画面的任何操作及语音。

资源管理

系统提供了丰富的教学元素资源库和一些日常生活的元素图标，用户可以自行导入平时常用的课件及文件。

辅助工具

聚光灯、放大镜、拉幕、虚拟键盘、书写识别、计算器、定时器等

导入功能

可以随意地在电子白板上进行导入图片、Flash课件、视频文件、语文田字格、米子格、基本图形等

应用领域及功能特点

适用广泛

直接将投影的任何介质；普通白板、墙壁、玻璃等转换成电子白板。投影区域有多大、电子白板尺寸就有多大。可广泛用于教育电教化、多媒体教室、会议室、培训室、演示厅、医疗、军事等多个场所。

经济实用

无需任何运输、安装成本。无线传输无需布线，核心部件使用寿命在15年以上，白板尺寸根据投影区域大小进行调整。

易维护保养

交互介质直接在墙壁或者幕布上无任何损耗，核心主机部件、接收器、互动电子笔体积很少、重量不到600克，容易携带和收藏保管，互动笔和电子教鞭笔头帽正常磨损可达2年之久，并配有更换帽，更换方便简单。

使用简单

产品软硬件安装只需10分钟（多媒体教室吊装），普通商务使用软硬件只需2分钟即可使用，软件功能易懂易学，使用无线通讯传输技术，在互动主机不移动的情况下再次使用只需开启软件即可使用。

方便移动

产品重量不足1200克，互动教鞭可伸缩，体积都很小，可放于电脑包内随身携带，走到哪里电子白板带到哪里，解决了实体电子白板体积大不易移动的瓶颈。

功能强大

聘请专业的优秀教师及培训讲师团队进行试点研发、开发的白板系统软件功能强大，并定时免费升级，涵盖各类：商务会议、培训、教学使用。

硬件技术参数：

白板类型：交互式电子白板

工作原理：光敏捕捉技术

适用白板交互介质：任何介质（普通白板、墙壁、软质幕布等）

显示比例：任何比例

红外接收感应距离：3-5m

通讯接口：2.45GRF

通讯距离：10-30m

互动主机抗强光率：95%

交互控制介质：互动电子笔、互动电子伸缩教鞭

互动主机供电：5V电压、电流不高于1A

交互控制介质供电：7号电池

电子笔发射信号：940/850NM红外

电子笔触发方式：压感，全向触发

电子笔触发压力：小于9克

交互尺寸：不大于200寸

交互跟踪速度：60帧/秒

安装方式：桌面便携、随投影机悬挂安装。

支持系统：Windows2000/XP/Vista/7