用微波消解系统消解奶制品的制样方法

方法来源于奥谱勒仪器有限公司并经过技术部实际验证

本应用说明提供了奶产品样品分析的制样方法。在本法中，应用APL分析微波消解系统，使用试剂HNO3（硝酸）和双氧水，可成功地消解奶制品样品。本方法适用于APL公司生产的任何一种分析微波消解系统.

步骤：

本实验对两种奶制品进行了消解，它们是超级市场上的鲜牛奶，菊乐和华西。消解试剂为优级纯HNO3和分析纯的双氧水。用蒸馏水清洗样品制备用的消解罐内杯和盖。

1． 称取5ml液体样品，置于FR消解罐内，加8ml HNO3让其反应，5分钟后，加入1ml 双氧水，并把可能粘在内壁上的样品清洗到罐底，放上安全膜后，盖上罐盖。

2． 重复上述操作，制备5个样品，然后把它们均匀地放在微波炉内的架上。

3． 如果制备空白样罐，则在此空白罐内加入相同的试剂（8ml HNO3和1ml H2O2）和5ml超纯水。

4． 把温度传感器连接好

5． 选择APL分析微波消解系统的温度/时间控制方式。

其设计加热程序如下：

步骤 温度（°C） 时间（分钟）

1 120 10:00

2 160 15:00

6． 反应结束后，取出消解罐冷却到室温，打开消解罐，然后把样品转移到容量瓶中，用蒸馏水清洗消解罐，一起转移到容量瓶中。