湖北随州江南专用汽车有限公司

电话：0722-3336668                  传真：0722-3336668

公司网站：http;//www.jnqcok.com      Email:jnqcok@163.com

联系人：乔虹                    手机号：13581407188

公司地址：湖北省随州市曾都区北郊星光工业园区（316国道旁）

东风小霸王扫路车

| 车辆型号 | 5061TSL3型扫路车 | 驾驶室准乘人数： | 2-3（人） |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 湖北江南专用汽车有限公司 | 产品商标 | 炎帝牌 |
| 外形尺寸(mm) | 5970×2000×2380 | 总质量(Kg) | 6495 |
| 货厢尺寸(mm) | ×× | 额定载质量(Kg) | 1500,1435 |
| 接近/离去角 | 19/12 | 整备质量(Kg) | 4865 |
| 前悬/后悬(mm) | 1032/1638 | 最高车速(km/h) | 90 |
| 车辆识别代码 | LGDCM81G××××××××× |  |  |
| 底盘型号 | EQ1060TJ20D3 |  |  |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量（kw） | 功率(kw) |
| YN4100 CY4100-C3C | 成都云内动力有限公司 东风朝柴发动机有限公司 | 2977 3856 | 70 70 |
| 燃料种类: | 柴油 | 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
| 轴数: | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距(mm): | 3300 | 轮胎规格 | 6.50-16 |
| 轴荷 | 2250/4245 | 前轮距(mm): | 1506 |
| 钢板弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4 | 后轮距(mm): | 1466 |
| 其它 | 驾驶室准乘人数为2人时对应额定载质量为1500kg,,驾驶室准乘人数为3人时对应额定载质量为1435kg。随底盘选装驾驶室。 |  | 厂价23.8万（运费2.5元/公里） |
|  |  | 水箱容积（m3） | 1-2 |

| 最大清扫宽度（mm）: | 3000 | 最大清扫能力（m2/h）: | 45000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 清扫速度(km/h): | 5-15 | 清扫效率（%）： | 96 |
| 最在吸入粒度（mm）: | 55 | 不锈钢垃圾容积（m3）: | 5.0立方米 |
| 东风EQ1060TJ20D3型扫路车主要性能及特点： ●副发动机与风机的传动联接设置了独创的自动离合装置。该装置可保证副发动机空载起动和副发动机停机时与风机的自动脱离，简化操作，降低副发冲击，提高了副发动机的工作可靠性和使用寿命。同时，副发动机除有工作转速显示外，还有累计作业时间的自动记录显示，便于使用、维护和管理； ●清扫装置具有遇障自动避让保护功能和自动复位功能（已获国家专利）。扫盘遇到障碍物后自动回缩，越过障碍物后自动复位，该功能有效地解决了清扫装置易碰损的问题； ●扫盘转速可根据各种不同清扫工况调整选择高、中、低三档，保证在各种污染状况下都可以有良好的清扫效果，又可相应降低运行成本。注塑成型的片型扫刷更换方便快捷,并有钢片混合扫刷备选； ●“中置四盘刷——后置吸嘴”的结构布置，清扫宽度大，清扫效率高，并有利于清扫装置与吸嘴的调整和维护。由于该结构形式前悬短、吸嘴离地间隙较高，因此转场运输时整车通过性较好； ●气力输送系统，采用消化吸收国外先进扫路车技术的高效专用风机和可随路面自动找平的全浮动式吸 嘴，清扫能力强，作业油耗低，对常见路面垃圾、泥砂、小石块及轻飘物等均能吸干净； ●左、右前扫可独立或联动工作,保证了在使用中有选择地使用右前扫或左前扫独立工作，若右前扫不 工作，既减小了占道宽度，提高了作业车辆和通行车辆的安全，又减少了扫刷磨损，有利降低运行成本； ●采用独到的手动泵应急系统，保证在副发动机停机状态也能收放工作装置、举升垃圾箱，便于检修； ●液压系统，采用叠加式电磁液压阀组，集成度高，排列整齐，工作可靠，维护方便； ●采用全不锈钢内胆垃圾箱和水箱，容积大，可连续清扫，作业时间长； ●控制开关集中安装在驾驶室内，所有电控操作均可在配有冷暖空调的驾驶室内完成。 |