不锈钢表面处理/不锈钢加工/加工不锈钢/(抛光、蚀刻、压花、喷砂、镜面、拉丝、镀色)

不锈钢抛光是利用机械、化学或电化学的作用，使工件表面粗糙度降低，以获得光亮、平整表面的加工方法

蚀刻也称光化学蚀刻（photochemical etching），指通过曝光制版、显影后，将要蚀刻区域的保护摸去除，在蚀刻时接触化学溶液，达到溶解腐蚀的作用，形成凹凸或者镂空成型的效果。

压花板通过机械设备在不锈钢板上进行压纹加工，使板面出现凹凸图纹。主要优点：耐看、耐用、耐磨、装饰效果强。 用途：主要用在建筑装璜、电梯装璜、工业装璜、设施装璜等不锈钢系列（珠纹、菱形纹）产品。

喷砂是采用压缩空气为动力，以形成高速喷射束将喷料（铜矿砂、石英砂金刚砂、铁砂、海南砂）高速喷射到需要处理的工件表面，使工件表面的外表面的外表或形状发生变化，由于磨料对工件表面的冲击和切削作用，使工件的表面获得一定的清洁度和不同的粗糙度，使工件表面的机械性能得到改善，因此提高了工件的抗疲劳性，增加了它和涂层之间的附着力，延长了涂膜的耐久性，也有利于涂料的流平和装饰。

吸入式喷砂原理图

8K板又称镜面板，用研磨液通过抛光设备在不锈钢板面上进行抛光，使板面光度像镜子一样清晰。用途：主要用在建筑装璜，电梯装璜、工业装璜、设施装璜等不锈钢系列产品。

304不锈钢镜面板：具有良好的耐蚀性，耐热性，低温强度和机械特性，冲压，弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象。用途：餐具，橱柜，锅炉，汽车配件，医疗器具，建材，食品工业（使用温度-196°C-700°C)