★睿强遥控防盗锁特点
◆不怕技术开：密码无法破解及复制，互开率为零杜绝技术开锁
◆不怕暴力拆：门外无锁体，外力无法拆卸锁具，暴力也拆不到锁
◆不怕恶作剧：无锁外露，恶作剧无从下手
◆不怕丢遥控：遥控丢失可以注销作废，无法偷配
◆不怕没有电：没有电时，可以启用备用电池供电再使用遥控开锁
◆超低功耗：电池寿命达2年，并且方便更换

◆安装使用：
----（1）销售安装：与防盗门配套一起销售与安装，新房装修时一步到位的选择；

各种家庭已经安装好的防盗门都可以安装使用。
----（2）控制方式：遥控器控制锁的开关，开门不用走动到门跟前，使用最简便。
----（6）防撬结构：专利设计的防撬结构，锁体牢固坚硬，盗贼难以撬锁打开门，

----（8）防盗效果：无锁孔，门外无法技术开启及破坏。
----（9）方便时尚：集正常开锁、应急开锁功能于一体。遥控按键操作，安全、方便、时尚，

老人、小孩都会用。

----（5）遥控器数量：标配4个遥控器，同时可方便地实现一个遥控器控制多扇门，或者一

扇门配置多个遥控器等功能。
◆技术参数：

----开锁方式：遥控器开锁
----防盗性能：防技术开启，防暴力破坏
----密码级别：滚动密码，无法破译，互开率为零
----遥控距离：20米
----操作次数：不低于10万次
----工作电流：静态＜2mA，动态＜120mA
----使用环境：温度-10℃～55℃, 湿度10%～90%
----锁体总重：约1.0 kg
----锁舌大小：Φ19 mm

----锁舌移动行程：20 mm

----外形尺寸：50mm×100mm×130mm

您好，需要家庭遥控防盗锁吗？不用每一次开锁都要与锁接触, 不用每一位来访者都要亲自过去开门.

也不要担心家中无人而让小偷光顾，遥控锁帮您解忧。我们厂 家直销，价格便宜实惠。欢迎光临网站http://www.rq01.com/