屋顶装饰涂料知识之——聚乙烯醇类涂料

来源于：http://www.zzdhgw.com/html/5453448.htm

聚乙烯醇内墙涂料能在稍潮湿的墙面上喷刷，但是不能在太过潮湿的墙面上喷刷，否则会造成涂层迟干、遮盖力差、结膜后的涂层上出现纹痕和色泽不一致的后果。郑州装修公司认为在喷刷聚乙烯醇涂料时要做好以下处理：

1、对大模板混凝土墙面，必须进行批嵌。

2、对砌块和砌墙面用石灰膏和黄砂1:3的比例，如果有裂纹，应满批后再喷刷。

3、对旧墙面应清除灰尘，保持表面干净和平整。

在喷刷聚乙烯醇涂料时要注意的几点：

1、施工的温度最好要10度以上，这类涂料容易分层，使用时应将涂料搅拌均匀。

2、施工时要保证色彩一致，所以一定要认真检查涂料的颜色，如果发现颜色有深有浅，应该分开放置。

3、这种涂料显碱性，最好用塑料桶装，而不要用铁质器。